## Slide 1
FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
ABIQUIM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA
Rua Chedid Jafet, 222 – Vila Olimpia – SP
instrução: Eva Cancissu Moraes

## Slide 2
Síntese das mudanças desta 3.a edição do SASSMAQ
Disposições gerais :
Regulamento da avaliação
As regras de funcionamento do processo de avaliação;
Qualificação de auditores;
Conceitos de unidades avaliáveis ;
Dimensionamento de auditorias;
Atualização de legislação e normas;
Inclusão dos indicadores no sistema de pontuação;
Alteração no número de questões e categorias;
Alteração do formulário Perfil da empresa avaliada;
Possibilidade de avaliação conjunta SASSMQ/Atuação Responsável para empresas parceiras no AR;

## Slide 3
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Aumentou a demanda da indústria por serviços terceirizados de transporte e armazenamento;
Impacto: Praticamente todos os parceiros da indústria expandiram suas metragens para expedição ou armazenamento, no caso de produtos embalados, ambos.
Cenário: Ainda que a indústria mantenha áreas de estocagem em suas fábricas, diminuíram ou eliminaram a capacidade instalada em armazenamento.
Impacto : contratam serviços terceirizados para o excedente da expansão de mercado e buscam ( indústria química) empresas avaliadas pelo SASSMAQ

## Slide 4
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Federação
Licenciamento capilarizado, além do IBAMA
Estados
Apesar da lei 140/2011 e IN 05/2012 Estados e municípios mantêm suas licenças no âmbito interno
Municípios
Municípios como São Paulo, Guarulhos, Cubatão impõe restrições, licenças e cadastros ambientais

## Slide 5
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Requisitos que eram tendência ou boas práticas em 2005, hoje são mandatórios por força de lei ou necessidade da indústria.
Impactos: A cada edição do SASSMAQ aumenta o número de questões mandatórias, decorrentes de eventos ou atualização regulatória.
desejáveis
Mandatórios
Industriais
Edições 2005 2014
Número de questões : De 552 para 576
Mandatórias de 132 para 168
Industriais: de 373 para 387
Desejáveis : de 47 para 21
Houve inclusões, exclusões de questões e mudança de categoria

## Slide 6
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Padrão de emissão dos veículos. PRONCOVE 7, equivalente ao padrão de emissão veicular europeu EURO-5
Impacto : Melhoria na qualidade da construção veicular, quanto a eficiência de queima e motores preparados para receber o diesel S-50 : ano 2012 e S-10: ano 2013
S-50 até 2012
S-10 após 2013
Qualidade veicular, quanto a emissões
O SASSMAQ 3.a edição traz novas questões em manutenção veicular e equipamentos de transporte, abrindo o tópico em várias categorias de equipamentos.

## Slide 7
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Acidentes graves, dentre outras causas, levam ao arrojo nos controles já estabelecidos, tais como:
Impacto : Revisão de legislação:
Impacto : mudança legal - Lei 12.619:2012 Contran Determinação de intervalo de descanso para motoristas. Resolução 405:2012 Contran determina formas de controle de carga horária de motoristas.
Só serão aceitas as evidências de controle de carga horária previstas nesta resolução.
CONTRAN 460/12: formação de condutores e exames médicos ( revisão do programa médico na formação do condutor )
O SASSMAQ 3.a edição atualiza os exames médicos para motoristas.

## Slide 8
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Acidentes graves, dentre outras causas, levam ao arrojo nos controles já estabelecidos, tais como:
Impacto : Revisão de legislação:
CONTRAN 406/12: cronotacógrafo
Inclusão de questão de laudo de tacógrafo, de caráter mandatório.
CONTRAN 381/11: limites de peso e dimensões veículos de carga
CONTRAN 395/11 : sistema antitravamento de rodas
CONTRAN 436/13: iluminação veicular

## Slide 9
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: As avaliações médicas do SASSMAQ dentro do PCMSO deverão aproximar-se das exigências do órgão de trânsito
Impacto: embora uma seja voltada para a formação do condutor e outra para o acompanhamento de saúde ocupacional, durante um período laboral, pensando nos riscos da profissão, deve-se buscar uma convergência gradual ( revisões do SASSMAQ) inclusão de novas avaliações e controles médicos para motoristas

## Slide 10
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário : o mercado pede e as montadoras fabricam caminhões com alta tecnologia embarcada, agregando-se a cada edição mais itens de segurança: sistema anti travamento de rodas, air bags, computador de bordo, sistemas de freios sincronizados e eficientes, aumento de número de marchas, melhoria na automação veicular, capacidade de tração.
Impactos : especificação veicular, contratação para operadores de veículos com conhecimentos de tecnologia atualizada ou prover esta capacitação junto às montadoras ou empresas especializadas em formação de caminhoneiros, padronização de frota, capacitação de mecânicos e eletricistas, revisão de rede de abastecimento.

## Slide 11
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Amadurecimento da Política Nacional de Resíduos, que define novas obrigações e controles para geradores de resíduos em todos as atividades econômicas . A destinação de resíduos sempre foi regulamentada, mas o leque de resíduos perigosos aumentou bastante
Impacto : exigências em relação a residual do produto ao final do ciclo de vida,
transportadores geram resíduos e recicláveis : pneus, baterias, estopas, óleo, graxas, lâmpadas e quando lavam veículos geram efluentes também.
Renunciar
Materiais não degradáveis
Materiais de origem duvidosa
Reaproveitar
Aumentar ciclo vida pneus
Rodízio de posições
Reciclar
Recapagem
Outros usos, manta asfáltica

## Slide 12
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Estudos de seguradoras e estudiosos do comportamento de motoristas, através de investigação de causas de acidentes. Dentre os comportamentos denunciados pelos próprios motoristas estão : a) dormir enquanto dirige caminhões, inclusive quando vazios; b) velocidade inadequada para o trecho , c) dirigir sob efeito de álcool ou drogas.
Na questão de comportamento de motoristas o SASSMAQ deseja ir além da legislação ( controle de jornada) , requerendo a implementação de um programa estruturado, que analise os comportamentos inseguros e promova a consciência para comportamentos seguros em direção.
As gestões de operações e frota precisam ser participativas nas questões relacionadas a motoristas sob comando da empresa.

## Slide 13
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário : Oferta decrescente de motoristas para viajar e de motoristas preparados para dirigir caminhões de qualquer porte e idade, mais vagas que motoristas
Impacto : direto no processo seletivo das transportadoras, ampliação do uso de agregados, transportadoras que tradicionalmente só operavam com motoristas próprios passam a recorrer a agregados, e não raro, com caminhões parados no pátio, sem operadores.
motoristas de viagem
Motorista frota própria
agregados

## Slide 14
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: A configuração de veículos, tecnologia embarcada e capacidade de peso foram atualizados por regulamentação, frota antiga torna-se improdutiva. Idade média nacional de veículos de autônomos acima de 18 anos
Impactos : Melhor desempenho de frota com menor consumo de combustível. Montadoras atendem legislação no ano de fabricação. Endividamento das transportadoras para atualizar frota. Como remunerar fretes de terceiros para que os autônomos também busquem esta atualização de frota?

## Slide 15
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, o que mudou...
Cenário: Inclusão ou revisão de normas regulamentadoras do trabalho, que definem gestão e controles para saúde e segurança no trabalho
Impacto : Processos que eram exigidos pelas indústrias e hoje tornaram-se exigências normatizadas pelo governo: NR 20, NR 33, NR 35 . Custo dos programas de prevenção ampliados : saúde e segurança
Atender plenamente uma NR , 20 hoje, corresponde a um programa de gerenciamento em saúde e segurança para os riscos com produtos inflamáveis.
Trabalhos de risco:
Autorização, treinamento e supervisão
Análise de risco e Permissões de Trabalho ou Ordens de Serviço

## Slide 16
Cenário do transporte rodoviário nestes 13 anos de SASSMAQ, que continua valendo...
Cenário validado: As Boas práticas difundidas entre embarcadores e transportadores, através das comissões de transporte e parceiros;
Ações pertinentes: A obrigatoriedade da aplicação da avaliação SASSMAQ e reavaliação a cada dois anos.
Requisito entre indústria e seus parceiros de adoção de um programa de segurança comportamental para motoristas em direção, podendo ser Olho Vivo na Estrada, Transportadora da Vida, Na Mão Certa ou outro que trabalhe o tema de forma estruturada.

## Slide 17
Impactos de mudanças de Cenário no gerenciamento das transportadoras
Soluções para produtividade de frota com as restrições de horário de condutores e intensidade de tráfego
Uso dos indicadores de desempenho para conhecer seus problemas e buscar melhorias
Uso do GPS como ferramenta de gestão de frota

## Slide 18
Impactos de mudanças de Cenário no gerenciamento das transportadoras
Revisão de conceitos operacionais , como : veículo vinculado a operador ( um único motorista dirige um veículo)
Promoção de atitudes comparativas com parceiros de mercado
Aplicação do SASSMAQ como ferramenta de gestão em SSMAQ

## Slide 19
Impactos de mudanças de Cenário no gerenciamento das transportadoras
Atualização de tecnologia da informação, sistemas amigáveis com os dos clientes, cloud computing
Gestão de pessoas mais desafiadora para retenção de quadros -chave
Manter a qualidade do processo seletivo de motorista, apesar da escassez da classe.

## Slide 20
Impactos de mudanças de Cenário no gerenciamento das transportadoras
Gestão de frotas e programas de manutenção atendendo requisitos legais, conforme a idade do veículo e equipamento
Cadastramento e avaliação de pontos de abastecimento e parada conciliando as variáveis patrimoniais x abastecimento diesel S-10 x seleção de rotas?
Especificação para compra de veículos novos ou usados referendam atualizações legais relacionadas a veículos e equipamentos?

## Slide 21
O processo de avaliação SASSMAQ
SASSMAQ:
É uma série de sistemas de avaliação em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade cada sistema ligado a um meio de transporte ou operação logística específica, a saber:
Este curso capacita profissionais do setor de logística ou da indústria ou outros parceiros para a auditoria interna do módulo – Transporte rodoviário. Os demais módulos requerem instruções específicas, por atividade.
Transporte rodoviário
Estação de Limpeza
Atendimento à Emergências
Armazenamento
Transporte ferroviário

## Slide 22
Disposições gerais
A avaliação
Divulgação da avaliação
Documentos da avaliação
Mudanças ou extensão de escopo
Licenças e Registros

## Slide 23
Disposições gerais – A avaliação
APLICAÇÃO MODULAR
Módulo: transporte rodoviário
Elementos Centrais ( c ) : - gestão da empresa
Específico ou Rodoviário ( Ro ) : - operação da empresa
TIPO DE QUESTÕES :
Mandatórias (M) = 100% de atendimento na primeira avaliação e reavaliações. São relacionadas a atendimento a legislação e normas e quesitos requeridos pelas indústrias.
Industriais (I ) = 70 % de atendimentos na primeira avaliação e 85% nas reavaliações. São questões da indústria
Desejáveis (D) = livre na primeira avaliação e 40% nas reavaliações. São melhorias no sistema e podem significar a diferença para a qualificação adicional da indústria.

## Slide 24
Disposições gerais – a avaliação
DIMENSIONAMENTO :
O tempo necessário para realização de uma avaliação dependerá do porte e complexidade das atividades de uma empresa, sendo o período mínimo de 2 dias e obedecendo a Tabela de dimensionamento, que tomará como
base as informações do Perfil da empresa avaliada, para dimensionar horas homem de auditoria e amostragem necessária para evidenciar a implementação do SASSMAQ.
Não será permitido avaliações em finais de semana e feriados, salvo com autorização da ABIQUIM.

## Slide 25: Processo para a Qualificação SASSMAQ ou AR, ou ambos
Empresa Prestadora
de
Serviços de Logística
Avaliação
Relatório
Termo de Avaliação
Organismo
Certificador
Termo de
Avaliação
Consulta
Indústria Química
ABIQUIM
Relatório
Requisitos adicionais
Qualificação

## Slide 26
Disposições gerais – a avaliação
Mudança de endereço:
Em caso de mudança de endereço, deverá passar por nova avaliação, dependendo da estrutura da organização no outro local, pode implicar em reavaliação de elementos centrais e específicos.
Mudança de razão social:
O certificado permanece válido até expirar o prazo, desde que seja mantida toda a estrutura anterior e demais condições em que foi efetuada a avaliação.
Questões Não aplicáveis : dependerão de análise do auditor, que terá por base
O escopo da avaliação, as informações do Perfil da empresa avaliada e as observações do auditor sobre as instalações da empresa.

## Slide 27
Disposições gerais – a avaliação
Auditorias conjuntas SASSMAQ e Atuação Responsável
Quando o prestador de serviços for signatário do programa Atuação Responsável e desejar passar por uma auditoria conjunta, deve selecionar no questionário as questões que fazem parte da dupla avaliação e justificar o atendimento do requisito do AR e do SASSMAQ . As questões atendidas em avaliação SASSMAQ devem ser destacadas no Relatório final da auditoria do AR.
A qualificação do auditor a auditoria do Atuação Responsável deve atender ao que está determinado no Manual de auditoria do sistema de gestão do AR disponível no site da Abiquim.

## Slide 28
Disposições gerais – a avaliação
A avaliação deve ser justa, porém rigorosa e imparcial. Em caso de dúvidas ou conformidade apenas parcial, a resposta deve ser “não”
O auditor deve analisar se há evidências suficientes que suportem as respostas e verificar se os procedimentos são de fato postos em prática e atingem os resultados esperados.
A garantia por parte dos colaboradores do prestador de serviços não deve ser aceita pelo auditor, como conformidade para uma questão em particular, deve haver evidências objetivas para embasar a resposta. Se houver um procedimento implementado, mas nenhuma evidência a resposta deve ser “não”.
Quando o auditor marcar um item “não aplicável” deve comentar sua resposta.

## Slide 29
Disposições gerais – a avaliação
Para definição de não aplicabilidade, o auditor deverá sempre retomar o escopo da avaliação e as informações do Perfil da empresa avaliada.
Questões mandatórias não aplicáveis, devem ser justificadas.
Após a avaliação, o auditor deve promover a reunião de fechamento com o representante da Direção ou pessoa por ele indicada. Deve discutir as respostas dadas e explicar como foram consideradas. No caso de contestação, deverá pedir evidências que justifiquem a contestação, se ficar convencido a resposta poderá ser alterada no questionário, devendo constar a justificativa. Nenhuma resposta pode ser alterada após o auditor deixar o local avaliado.
Excepcionalmente, questões ou respostas que venham a gerar dúvidas deverão ser encaminhadas à Comissão Consultiva do SASSMAQ.

## Slide 30
Disposições gerais – a avaliação
Observadores da indústria poderão acompanhar a avaliação, sem interferir no andamento do processo, desde que haja concordância do prestador de serviços.
O prestador de serviços pode convidar observadores da indústria , clientes embarcadores, para acompanhar a avaliação em parte ou no todo.
Outras questões sobre a avaliação:
As avaliações das empresas não podem ser realizadas em feriados ou finais de semana, salvo se a empresa opera ininterruptamente e com autorização da Abiquim;
Se durante a avaliação ou reavaliação a empresa não conseguir demonstrar atendimento a algum item mandatório, poderá apresentar as evidências ,presencial ou documental, em até 90 dias da data da avaliação para ser aprovada, durante este período não estará certificada e se não conseguir atender a pendência nos 90 dias, perderá todo o processo devendo reinicia-lo.

## Slide 31
Disposições gerais – a avaliação
Após completar a avaliação o órgão certificador atualiza as informações constantes do canal do SASSMAQ, na página da Abiquim na Internet.
O prestador de serviços de logística recebe o relatório de avaliação
O certificado SASSMAQ será emitido em até 30 dias, após a avaliação, e aprovado pela Abiquim em até 10 dias da emissão do certificado pelo sistema automático.
A comissão consultiva pode , a qualquer tempo, fazer verificação nas documentações e processos que forem inseridos nos sistema pelas Ocs para verificação do cumprimento das regras estabelecidas e , se for o caso, pedir correções e ajustes necessários . Esse processo não está incluso no prazo acima, novos prazos serão exigidos para que as pendências sejam resolvidas.

## Slide 32
Disposições gerais – a avaliação
O prestador de serviços certificado pode promover divulgação do referido Certificado aprovado e divulgar a quem solicitar cópia do certificado de avaliação.
Cabe à indústria o processo final de qualificação do prestador de serviços, devendo considerar o relatório apresentado e , principalmente, as necessidades específicas do produto a ser transportado, rotas, equipamentos, experiência e a capacidade técnica exigidas para a contratação segura.
Reavaliação após dois anos.

## Slide 33
Disposições gerais – Divulgação da Avaliação
A empresa aprovada em avaliação deverá consultar as opções de divulgação e promover a contratação de divulgação.
O prestador de serviços deverá fornecer a logomarca, arte em qualidade adequada a publicação.
Acertar prazos e categoria de divulgação com a Abiquim.
A logomarca do SASSMAQ só poderá ser usada dentre as opções permitidas no Manual e arte deverá ser solicitada à Abiquim, não sendo permitida qualquer alteração de cor ou padrões.

## Slide 34
Disposições gerais – Documentos do processo
O SASSMAQ, módulo rodoviário consiste dos documentos que devem ser utilizados conjuntamente:
O Perfil da empresa, deve ser preenchido integralmente para cada unidade avaliada (local/CNPJ) incluindo os anexos: - relação de frota própria e subcontratada, relação de produtos transportados, detalhamento das instalações, quadros de pessoal próprio e subcontratado, empresas subcontratadas. Este perfil deve ser enviado ao órgão certificador para dimensionamento da auditoria e planejamento.
O guia onde são apresentadas informações gerais sobre a avaliação pelo programa SASSMAQ, com informações detalhadas para auditores e empresas auditadas explicando cada um dos pontos do questionário de avaliação. Utilizando-se conjuntamente o guia e o questionário, para que se entenda corretamente a questão no contexto desta avaliação. As disposições gerais também esclarecem as regras do processo.

## Slide 35
Disposições gerais – Documentos do processo
c) O Questionário de avaliação – transporte rodoviário, onde são relacionadas todas as questões pertinentes a avaliação, contemplando os elementos centrais e específicos, categoria da questão ( M), ( I ) ou ( D ) , caixas de respostas e um campo para as observações do auditor, destinado a comentários do auditor para qualquer categoria de questão, e em qualquer caso que deseje comentar, porém tratando de marcação /’não aplicável” para questão mandatória é obrigatório, não apenas um comentário, mas uma justificativa que sustente a não aplicabilidade.
Somente o modelo de questionário constante no manual do SASSMAQ e disponível no manual eletrônico em planilha é aceitável para a auditoria de órgão certificador.
d) O certificado de avaliação, emitido por organismo certificador credenciado no site da Abiquim.

## Slide 36
Documentos do processo: Questionário e Guia
Panorama do Questionário e Guia

## Slide 37
Disposições gerais – Mudanças ou extensão de escopo de avaliação
Em caso de mudança de escopo o prestador de serviços deve passar por uma reavaliação completa.
Exemplos: transporte de granel para embalados ou vice versa, ou ambos
Em caso de extensão de escopo, o prestador de serviços deve passar por avaliações de quesitos anteriormente não avaliados.
Transporte estadual para interestadual, nacional para internacional, produtos perigosos e passam a transportar não perigosos.
Para a primeira, mudança ou extensão de escopo a empresa deve apresentar evidências mínimas de 6 meses para o escopo solicitado. Para as reavaliações evidências mínimas de 12 meses
Fica valendo a data de validade da avaliação original

## Slide 38
Disposições gerais – Licenças e registros
Listar todas as licenças em planilha do Perfil da empresa avaliada e enviar ao órgão certificador de sua escolha, que irá realizar a avaliação.
Cópias scaneadas ou em papel das licenças, junto ao perfil completamente preenchido devem ser encaminhadas ao órgão certificador, no prazo entre as partes acertadas para verificação prévia, dimensionamento e planejamento da auditoria.
Exemplos de licenças e documentos, que devem ser encaminhados antecipadamente. Verificar o CNAE da empresa as atividades principal e acessórias.
Cadastro Federal do IBAMA e comprovantes taxas de fiscalização TCFA;
Quando a empresa operar com transporte de produtos perigosos interestadual, Autorização IBAMA interestadual de transporte.
Licença do corpo de bombeiro ( AVCB, PPCI e vistoria aprovados)

## Slide 39
Disposições gerais - Licenças e Registros
Licença do órgão de meio ambiente estadual ( licença de operação e disposição de resíduos), quando aplicável.
Alvará da prefeitura ( licença municipal)
Licença do Ministério do exército ( quando operar com produtos controlados pelo exército)
Licença da Polícia Federal ( quando operar com produtos controlados pela polícia federal )
Licenças e autorizações previstas em legislação local ou locais do trajeto, rotas que operam
Licença da Polícia Civil ( quando a empresa opera com produtos controlados pela polícia civil : Bahia, Paraná, RJ e São Paulo).

## Slide 40
Disposições gerais – Perfil da empresa - frota
A relação de frota que acompanha o perfil da empresa deve listar a frota alocada na unidade avaliada, constando:
Placa
Ano
Modelo
Capacidade de tração
Capacidade de carga
Tipo de equipamento de transporte ( tanque , silo, vaso de pressão)
Tipo de container ( tanque, isotanque, open top, dry ..)
Tipo de carroceria ( baú, graneleira, sider)
A idade média para veículos e parte rodante granel é de 7 anos.
A idade média para veículos e parte rodante embalados é de 10 anos.

## Slide 41
Disposições gerais – Indicadores de desempenho
Não são mais enviados com o Perfil para o órgão certificador, devem ser apresentados ao auditor, durante a auditoria.
São divididos em categorias como:
IST´s – indicadores de segurança do trabalho. Este indicador deve ser respondido por empresas parceiras e não parceiras do AR e têm caráter de mandatórios para todas. São 22 indicadores de desempenho em saúde e segurança.
ISP´s – indicadores de segurança de processos, Este indicador deve ser respondido exclusivamente por empresas parceiras do AR, em auditorias simples ou conjuntas e têm caráter industrial

## Slide 42
Disposições gerais – Indicadores de desempenho
ISTr´s – indicadores de segurança de transportes, idem ISP´s, são 06 indicadores.
IS – indicador social – 01 indicador
IMA´s – indicadores de meio ambiente , idem IPS´s são 13 indicadores.
Se dentre os indicadores solicitados a empresa apresentar a planilha de indicadores e faltar algum do tipo IST, mandatório, a auditoria não pode ser completada, porque não há não aplicabilidade. Quando não houver a ocorrência o preenchimento da planilha deve ser “zero”, porém toda a série de dados do período deve ser apresentada ( 6 ou 12 meses).

## Slide 43
Disposições gerais – Indicadores de desempenho
Se dentre os indicadores solicitados a empresa apresentar a planilha de indicadores e faltar algum dos tipos ISP, ISTr, IS, IMA de caráter industrial, o auditor deve avaliar a aplicabilidade ou não do indicador àquela empresa.
Se confirmar não aplicável para o indicador não apresentado, toda a questão 1.3.2, que contem 5 quesitos pode ser pontuada. Quando aplicável e não medido é bom lembrar que é melhor usar o recurso de prazo e suspender a emissão do certificado, do que obter não conformidade no item 1.3.2 , que deve atingir 85% nas reavaliações.

## Slide 44
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 45
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 46
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 47
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 48
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 49
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 50
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 51
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 52
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 53
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 54
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 55
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 56
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 57
Disposições gerais – Indicadores de desempenho

## Slide 58
Exercício de revisão – Preparando-se para uma auditoria de órgão certificador
Principais passos sugeridos :
Ler atentamente o Manual do SASSMAQ :
Disposições gerais – para conhecer as regras do processo, permissões e proibições, autorizações de uso de marca;
Questionário e Guia – ler conjuntamente questão e guia para entender o que é realmente pedido , que tipo de evidências cobrem o aspecto verificado;
Avalie o atendimento de todas as questões mandatórias, com evidências objetivas, as licenças devem estar válidas, a documentação de legislação do trabalho toda separada por local avaliado e ano de vigência;
Avalie o atendimento das questões industriais, se reavaliação 85%
Se reavaliação, avalie o atendimento de 40% das questões desejáveis

## Slide 59
Exercício de revisão – Preparando-se para uma auditoria de órgão certificador
Realize uma auditoria interna completa, sugere-se que se aplique o próprio questionário e some diligentemente a pontuação obtida;
Elabore um plano de ações para as questões não atendidas;
É mais seguro trabalhar com metas maiores que as exigidas 95%/40%, considere que a análise do auditor para o quesito pode ser mais crítica que a sua;
Escolha um organismo certificador dentre os publicados no site da ABIQUIM;
Preencha o Perfil da empresa avaliada, correta e completamente, envie com os anexos ao órgão certificador;
Marque a auditoria com o órgão certificador;
- No dia da auditoria a empresa deve estar funcionando normalmente e a amostragem da tabela de dimensionamento disponível.

## Slide 60
Exercício de revisão – Preparando-se para uma auditoria de órgão certificador
Na reunião de abertura de auditoria é importante que estejam na sala os principais representantes de todas as áreas que serão avaliadas;
Pelo menos um representante da alta direção, ou um sócio proprietário da empresa devem estar presentes, mostrando que a Avaliação é um processo importante e valorizado pela empresa;
Durante a auditoria, respondam objetivamente as perguntas do auditor, sem contar histórias compridas, que podem minar a confiança do auditor;
A cultura da empresa para as questões de saúde, segurança e meio ambiente deve ser transpirante na empresa, para que o clima seja confortável e favorável à avaliação;
Nas questões cujas evidências não forem aceitas pelo auditor, retomem com ele as orientações do guia e ouçam também os argumentos do auditor para a não aceitabilidade.

## Slide 61
Exercício de revisão – Preparando-se para uma auditoria de órgão certificador
Para as evidências não aceitas, procurar durante a auditoria, antes da reunião de fechamento buscar novas evidências que possam ser aceitas, sem questionamentos;
Se este esforço não obter êxito, não desista, peça um prazo e mantenha o fechamento da avaliação em suspenso, para as licenças e registros mandatórios este prazo pode ser de até 90 dias;
Na reunião de fechamento, as mesmas pessoas que participaram da reunião de abertura devem estar presentes, para não quebrar o efeito da primeira reunião, nem diminuir a importância do processo para a empresa.
Antes de fechar a data da avaliação com o órgão certificador, verifique a agenda interna das pessoas chave, negocie o fechamento da data como este exclusivo e mais importante compromisso, e reitere a todos que mantenham esta agenda sem alterações.
Boa auditoria e boa sorte!

## Slide 62
SASSMAQ – Sistema de Avaliação em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade
Por quê o SASSMAQ?
Porque é o sistema que atende necessidades específicas da indústria e do setor de logística, é customizado para minimizar as preocupações com segurança das partes.
A que empresas se aplica : aos prestadores de serviços de logística da indústria química
Escopos de aplicação : transporte rodoviário de produtos á granel e embalados e outros serviços associados da logística : limpeza, emergência, armazenamento.

## Slide 63
SASSMAQ – Sistema de Avaliação em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade
Áreas de avaliação:
1. Gerenciamento
2. Saúde, Segurança e Meio Ambiente
3. Equipamentos
4. Planejamento das Operações
5. Segurança Patrimonial e confidencialidade
6. Inspeção do local

## Slide 64
SASSMAQ – Sistema de Avaliação em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade
Áreas de avaliação :
1. Gerenciamento
Nesta área os requisitos do sistema de avaliação serão voltados para a gestão da empresa, aborda aspectos das responsabilidades do gerenciamento como: estabelecimento das políticas, treinamentos, relatórios de investigações de não conformidades ou acidentes, gestão de pessoal, promoção de atitudes de SSMA, auditorias e revisão do sistema de gerenciamento.
A administração deve evidenciar forte liderança pessoal e facilitar um sistema de apoio que direcione as atividades da empresa para a excelência em SSMA e Qualidade

## Slide 65
Gerenciamento
1.1.1.1 Buscar evidências de que a Políticas de SSMAQ - Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade da empresa é clara em relação ao compromisso da gerência e da alta administração com a segurança das operações, saúde dos funcionários e subcontratados, proteção ao meio ambiente e qualidade dos serviços. Deve haver evidências de que esta política é revisada e atualizada.

## Slide 66
Gerenciamento
1.1.1.2 A declaração da política deve estar assinada pelo chefe executivo de operações ou ,alternativamente, pelo presidente ou diretor geral da companhia, mostrando que a responsabilidade por SSMA é da alta direção.
1.1.1.3 A declaração da política deve deixar claro que todos os funcionários e subcontratados têm responsabilidade pessoal de atender a política de SSMA e conduzir operações com qualidade, atendendo às exigências do cliente. Procurar frases do tipo " é dever de cada funcionário e subcontratado tomar o cuidado apropriado com a própria segurança, bem como de outros funcionários e pessoas que possam ser afetadas pelo seu trabalho."

## Slide 67
Gerenciamento
1.1.1.4 Os textos das políticas devem passar a ideia de continuidade e participação dos colaboradores é importante usar termos como : "comprometimento", "encorajar", "envolvimento". Todos os colaboradores devem ter conhecimento de suas responsabilidades no cumprimento das políticas.
1.1.1.5 Todos os funcionários e subcontratados precisam receber uma cópia das políticas da empresa. Estes textos devem ser de fácil entendimento por todos os funcionários e subcontratados.

## Slide 68
Gerenciamento
1.1.1.6 O auditor deve procurar evidências documentais de que as metas para o período anterior foram atingidas e de que medidas de melhoria do desempenho comparadas com as metas atuais estão sendo feitas. Verificar a presença de um plano de ação para suportar e atingir as melhorias pretendidas. Verificar também a existência e disponibilidade do relatório com indicadores de desempenho.

## Slide 69
Gerenciamento
1.1.2.1 A empresa deve ter formalmente designados responsáveis em saúde e segurança, meio ambiente e qualidade. Conforme o número de funcionários, as funções de supervisor de segurança ou engenheiro de segurança e médico do trabalho podem ser requeridas conforme legislação em vigor . Em empresas pequenas essas funções podem estar integradas a outras funções. Não há necessidade de um termo específico para as funções. São aceitas designações como gerente administrativo e de qualidade, entre outras. Esses profissionais são integrantes dos sistemas de gestão de saúde, segurança , meio ambiente e qualidade e responsáveis pela eficiência do sistema.
1.1.2.2 Os coordenadores, supervisores ou gerentes devem responder diretamente ao gerente da unidade ou à alta direção, ainda que em outras tarefas possam ter de reportar-se a instâncias mais baixas.

## Slide 70
Gerenciamento
1.1.2.3 Os responsáveis em SSMAQ devem ter sua autoridade e sua responsabilidade claramente definidas e documentadas na descrição de cargo. Verificar se as responsabilidades são claramente definidas.
1.1.2.4 Procurar evidências documentais , por exemplo, nos objetivos estabelecidos para estes profissionais e nos documentos de avaliação de desempenho.
1.1.2.5 Procurar evidências documentais . Se uma pessoa é formalmente designada essa responsabilidade deve estar claramente designada na descrição do cargo. Se uma fonte externa for usada, procurar evidências de um contrato, troca de correspondências ou outra forma de acordo escrito que defina claramente o serviço a ser prestado, quando e para quem dentro da companhia.

## Slide 71
Gerenciamento
1.1.2.6 Procurar evidências documentais , por exemplo, nas correspondências internas resumindo impacto de mudanças de legislação e os planos de ação para conformidade com as mudanças de legislação
1.1.2.7 As empresas de transportes de cargas ETCs devem possuir um RT ( Responsável Técnico) , que deverá ter no mínimo 3 anos de experiência em transporte ou ser formado em curso específico . O registro RNTRC é a evidência deste quesito e o RT deve estar ativo no quadro da empresa.

## Slide 72
Gerenciamento
1.1.3.1 Verificar se a empresa apontou formalmente um coordenador por meio de notificação escrita. Verificar a participação do coordenador em treinamentos de manuseio, armazenagem e transporte de produtos químicos.
1.1.3.2 Verificar se o Coordenador produziu um Relatório resumindo as atividades relativas ao transporte de bens perigosos no ano anterior. Conteúdo básico do relatório: Produtos perigosos movimentados , quantidade (Tonelagem ou M3) classes de risco, estados de origem e destino . Não é preciso mencionar dados que possam comprometer a segurança patrimonial, tais como : nomes de embarcadores ou destinatários, nomes de produtos ou empresas, valores, especificações de produtos.
1.1.3.3 Verificar se o relatório foi encaminhado ao chefe da alta direção.

## Slide 73
Gerenciamento
1.1.4.1 Deve haver um organograma mostrando os cargos ou funções individuais e a quem eles devem responder. As classificações dos cargos ou funções devem descrever os trabalhos realizados.
1..1.4.2 É necessário haver a descrição detalhada dos cargos, atividades desenvolvidas por um cargo ou função, com deveres e responsabilidades , inclusive por SSMA e Qualidade.
Diretoria
Coord. Qualidade
Atendimento ao cliente
Gte operações
Supervisor operações / Coord. Qualidade
Staff: SSMA e Qualidade

## Slide 74
Gerenciamento
1.1.5.1 Nesta seção procura-se evidência de que haja: a) Uma revisão formal pela gerência dos sistemas de gestão de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade ( questões 1.1.5.1 e 1.1.5.2) ; b) uma revisão de questões de saúde, segurança e meio ambiente e qualidade,( questões 1.1.5.3 a 1.1.5.5) , c) discussões abertas e respostas aos funcionários e subcontratados em questões de SASSMAQ (questões 1.1.5.6 a 1.1.5.10), d) Reuniões regulares de altos gerentes operacionais, por exemplo, gerente de operações, engenheiro da frota de veículos, etc., em que questões do SASSMAQ sejam regularmente discutidas ( questão 1.1.5.11) . Todas estas reuniões devem ser formais, gerar registros e fica definida a periodicidade mínima de 6 meses e o registro em atas ou documento similar.

## Slide 75
Gerenciamento
1.1.5.2a Buscar evidências de que as auditorias internas foram realizadas. Verificar se nas reuniões, através de atas discutem-se as ações recomendadas no plano de ações e se foram realizadas ou estão em cronograma de execução.
1.1.5.2b Verificar se na ata discute-se se as ações estão funcionando e se os eventos ou não conformidades cessaram. Se há ações específicas para atingir os objetivos de SSMAQ
1.1.5.2.c Verificar se os registros das reuniões apontam especificamente as melhorias implementadas ou necessidades de atualização da forma de implementar estas melhorias.
1.1.5.2d As queixas dos clientes devem ser esclarecidas em relação a requisitos de contrato. Deve haver ações específicas para eliminar queixas de clientes.

## Slide 76
Gerenciamento
1.1.5.3 Verificar se a alta direção promove reuniões pelo menos semestrais com a gerência e considera os registros de 1.1.5.1 . Nesta reunião a alta direção deve estabelecer objetivo e metas de SSMAQ, em função dos resultados observados das atas de reuniões de 1.1.5.1
1.1.5.4 Buscar evidências de que concluídas as auditorias e as não conformidades são objeto de abertura de relatório de não conformidade, com investigação das causas e planos de ações.
1.1.5.5 Verificar se os assuntos discutidos são registrados com acompanhamento subsequente até que as ações se completem.
1.1.5.6 Nestas reuniões pode ser chamada e encorajada a participação de outros níveis funcionais e dos subcontratados, devem ser discutidos os resultados da investigações de não conformidades, incidentes, acidentes , lições aprendidas em SSMAQ , queixas de clientes e ações de melhorias planejadas.

## Slide 77
Gerenciamento
1.1.5.7 Buscar evidências de que são registradas ações, responsabilidades e prazos , incluindo administração, funcionários da operação e subcontratados, quando o caso.
1.1.5.8 Verificar se os assuntos discutidos são registrados com acompanhamento subsequente até que as ações do Plano se completem.
1.1.5.9 Verificar se os indicadores são registros utilizados para verificação das tendência s e se são discutidos e divulgados entre todos os funcionários e subcontratados envolvidos nos processos considerados. Os indicadores devem servir de norte para revisões de planos ou estabelecimento de novos objetivos .

## Slide 78
Gerenciamento
1.1.5.10 A alta direção deve participar pelo menos uma vez ao ano das reuniões de análise de desempenho, porém pode participar de todas as reuniões anuais, se tiver disponibilidade.
1.1.5.11Verificar se questões de SSMAQ aparecem com destaque nas pautas das reuniões regulares da gerencia.

## Slide 79
Gerenciamento
1.2.1.1 O treinamento de integração no período inicial do emprego orienta o indivíduo para os valores, procedimentos e políticas centrais da companhia. Espera-se que treinamento de integração cubra, pelo menos, políticas de SSMA e qualidade, promoção de atitudes de SSMAQ, sistemas de gestão de SSMAQ, manual da qualidade, planos e padrões, relacionamento com o cliente e respostas a emergências. O treinamento de integração pode ser formal ou informal, mas em ambos os casos deve haver registros disponíveis que indiquem quem foi treinado, quando , por quem e em quais assuntos.

## Slide 80
Gerenciamento
1.2.1.2a Espera-se que todos os gerentes e supervisores tem treinamento formal em suas áreas de atuação. Espera-se também que as necessidades de treinamento dos gerentes e supervisores sejam revisadas pelo menos anualmente e que sejam tomadas ações para atender às necessidades.
1.2.1.2b Verificar se o programa de treinamento de gerentes inclui atualização em legislação, regulamentos técnicos e normas aplicáveis ao desempenho da função. Este programa deve incluir atualização em legislação de produtos perigosos.

## Slide 81
Gerenciamento
1.2.1.2c Verificar se elementos da análise de riscos estão contemplados no programa, se considera os produtos e processos críticos e as operações que devem ser especialmente controladas, quanto a segurança. Exigências específicas de segurança por clientes em contratos ou reuniões de implantação de operações.
1.2.1.2d Verificar se o programa de treinamento anual prevê instruções ou cursos para atender requisitos legais federais, estaduais e locais, incluindo licenças, resíduos, emergências rodoviárias com vazamentos de produtos químicos e documentação de processos.
1.2.1.2e Verificar se o programa de treinamento contempla requisitos de contrato com clientes , as instruções de trabalho e procedimentos padrões.

## Slide 82
Gerenciamento
1.2.1.3 Verificar os registros para checar quem foi treinado, quando e por quem e para checar que os registros estão atualizados
1.2.1.4 Testes de conhecimento e competência são a melhor forma de estabelecer a eficiência do treinamento. Os testes podem ser de natureza prática e avaliados por alguém que não seja o instrutor. Alternativamente testes escritos podem ser usados. Buscar evidências documentais de que esses testes ocorrem.

## Slide 83
Gerenciamento
1.2.2.1 Para identificar as necessidades de treinamento é necessária uma lista das tarefas desempenhadas. O inventário de tarefas, também exigido para definir práticas de trabalho seguras e de qualidade, é parte importante na definição das necessidades de treinamento de cada funcionário. Além das exigências de trabalho, as qualificações do funcionário também devem ser levadas em conta na definição dos treinamentos necessários.
1.2.2.2 Buscar certificados de treinamento válidos em instituto reconhecido para esta competência, só poderá realizar auditorias internas o funcionário capacitado para esta atribuição.
1.2.2.3 Buscar certificados de treinamento válidos, em instituto reconhecido para esta competência.

## Slide 84
Gerenciamento
1.2.3.1 estes de conhecimento e competência são a melhor forma de estabelecer a eficiência do treinamento. Os testes podem ser de natureza prática e avaliados por alguém que não seja o instrutor. Alternativamente testes escritos podem ser usados. Buscar evidências documentais dos testes.
1.2.3.2 O auditor deve verificar as datas de emissões de inventário de treinamento para confrontar datas.

## Slide 85
Gerenciamento
1.2.3.3a O auditor deve verificar as atividades e treinamentos requeridos para capacitar os trabalhadores. Não apenas os que representarem riscos, mas todo tipo de trabalho que deva ser claramente instruído em integração e reciclagens periódicas anuais.
1.2.3.3b Verificar se as exigências legais estão contempladas, ex. reciclagem a cada 5 anos de motoristas de produtos perigosos, treinamento em Permissões de Trabalho, para trabalhos de risco sob permissão, treinamentos em atualização de legislação de transporte e normas.

## Slide 86
Gerenciamento
1.2.3.3c Primeiro curso até 120 dias da admissão e reciclagem periodicidade mínima bienal.
1.2.3.3d Integração curso até 120 dias da admissão e reciclagem periodicidade mínima bienal.
1.2.3.3e Divulgação do conteúdo do PPRA para todas as pessoas envolvidas nas atividades dos riscos definidos no relatório. Periodicidade anual ou quando o PPRA for revisado antes de um ano, devido a alguma alteração significativa dos riscos.

## Slide 87
Gerenciamento
1.2.3.3f Verificar se o programa contempla atendimento a contrato com clientes e fornecedores, tais como : a preservação de embalagem, evitar retrabalhos, entregas pontuais, documentação correta, cobrança/pagamento corretos para administrativos /financeiros, além de treinamentos em procedimentos padrões relacionados a função.
1.2.3.3g Verificar se há noção geral da política ambiental e tratamento de avarias, resíduos, inservíveis. Se aborda, de acordo com a aplicabilidade & função, treinamentos sobre licenciamentos e porte de licenças em veículos, quando obrigatórias.

## Slide 88
Gerenciamento
1.2.3.4a Verificar responsabilidade pessoal em relação á função x tarefa;
1.2.3.4b O auditor deve verificar se há orientação especifica para comunicar os incidentes/acidentes, abrir investigação e tratar.
1.2.3.4c Deve ser apresentado registros de treinamento e evidências que comprovem este tipo de divulgação. Este tópico pode ser atendido por murais, campanhas e programas de comportamento seguro estruturados como DDS/ DSS , observações do auditor da conduta dos funcionários dentro da empresa, compartilhamento de lições aprendidas entre unidades avaliadas ou setores de uma mesma.

## Slide 89
Gerenciamento
1.2.3.4d Verificar se a forma como deve ser o relacionamento com clientes está contemplada no programa. Se da implantação de um novo contrato os requisitos são passados às funções pertinentes em treinamento.
1.2.3.4e No programa de treinamento deve haver instruções específicas para atendimento de contrato ou acordos comerciais com clientes
1.2.3.4f Verificar se há treinamentos de procedimentos operacionais e trabalhos de riscos sob permissão. Se são inseridos treinamentos baseados nos processos que sofreram modificações, nas implantações de novas operações ou alteração de operações antigas.
1.2.3.4g Buscar evidências que o manuseio de produtos químicos está adequadamente coberto pelo programa de treinamento, instruindo sobre formas de manuseio, uso de EPIs .

## Slide 90
Gerenciamento
1.2.3.4h Ver se o programa contempla regras para comunicação eletrônica e políticas de comunicação com entidades externas
1.2.3.4i Verificar se o programa inclui trabalhos de risco, condução de veículos ou máquinas elétricas
1.2.3.4j Verificar se há instruções escritas para conservação, uso e higienização de EPIs
1.2.3.4k Verificar se o Plano de emergências faz parte do programa incluindo exercícios e simulados

## Slide 91
Gerenciamento
1.2.3.4l Na integração , admissão, e reciclagem anual . O curso de direção defensiva pode ser ministrado por pessoal interno/externo com capacitação comprovada para tal.
1.2.3.4m Verificar se a empresa tem um programa de treinamento específico que cobre as regulamentações dos países em que opera.
1.2.3.5 Verificar se para os cursos para os quais é definido teste de competência, se há registros de que são realizados.

## Slide 92
Gerenciamento
1.2.3.6 Verificar se o programa é completado com etapa de reciclagem
1.2.3.7 Buscar evidências de que o programa contempla transferência de habilidades, quando mudança de porte de equipamento ou ano ou modelo , ou inclusão de automação/tecnologia na operação do equipamento.
1.2.3.8 Verificar listas de presenças, testes, certificados.

## Slide 93
Gerenciamento
1.3.1.1a Buscar evidências de instruções escritas e relatórios formais para investigar acidentes de qualquer natureza: trabalho, trânsito, produto, instalações ou processos como manutenção, limpeza, abastecimento, outros. O procedimento ou instrução escrita deve esclarecer quem deve reportar , como reportar e para quem. Quem deve investigar e o processo de acompanhamento até o fechamento das ações corretivas.
1.3.1.1b Verificar se os incidentes ou quase acidentes também são registrados e investigados com o mesmo rigor dos acidentes. A coleta e análise de dados podem indicar meios para melhorar o serviço e identificar causas de eventual diminuição de segurança ou qualidade antes que se torne uma questão emergencial.
1.3.1.1c Verificar se as não conformidades abrangem condições inseguras do ambiente ou da operação

## Slide 94
Gerenciamento
1.3.1.1d Verificar se não conformidades ligadas a multas, autos de infrações e resultado de fiscalizações também tem suas causas investigadas.
1.3.1.1e Verificar se há instruções para investigar desvios na qualidade do produto.
1.3.1.1f Verificar se o aspecto documentos de transporte está contemplado no procedimento ou instruções para abertura de não conformidades e investigação das causas.

## Slide 95
Gerenciamento
1.3.1.1g Verificar se o procedimento contempla instruções para emplacamento, identificação e sinalização de unidades de transporte.
1.3.1.1h Verificar se no procedimento cobre instruções sobre os recibos de retirada ou entrega ( RIE).de container , isotanques, Ex. importações, exportações, cabotagem. Toda vez que existir uma transferência de responsabilidade sobre uso do equipamento em questão.
1.3.1.1i Verificar se o procedimento contempla investigação de eventos de atraso na coleta ou entrega da carga.

## Slide 96
Gerenciamento
1.3.1.2 Procurar evidências documentais de que ações apropriadas imediatas são tomadas quando da emissão de um relatório de não conformidade.
1.3.1.3 Verificar nos registros se é um padrão comum a notificação imediata dos eventos e a formalização do mesmo num prazo de até 24 horas a partir de sua detecção.
1.3.1.4 Para todas as não conformidades, um relatório deve ser preparado pela gerência responsável. Não conformidades graves relacionadas à segurança devem ser encaminhadas à alta direção. O auditor buscar evidências de que a empresa emite um relatório consolidando todas as RNC emitidas e investigadas e se a distribuição contempla todas as áreas envolvidas na questão e na solução do problema.
1.3.1.5 Verificar nos registros ( lista de distribuição) se o responsável é devidamente informado de todas as não conformidade.

## Slide 97
Gerenciamento
1.3.1.6a As investigações das não conformidades devem identificar as causas prováveis ou contribuintes para identificar a causa-raiz.
1.3.1.6b Técnicas reconhecidas podem ser usadas para identificar a causa raiz, como por exemplo, árvore de causa de falhas, diagrama de Ishikawa, Seis M`s ou seis W´s , não limitadas a estas metodologias. Verificar se o processo de investigação verticaliza na busca das causas das ocorrências. Checar relatórios de não conformidades cujos processos já tenham sido encerrados, verificando se o procedimento de investigação foi totalmente concluído. As investigações devem identificar as causas-raiz ou primárias, sem esta identificação o plano de ações pode levar a ações ineficazes, porque a origem do problema não é atacada.
1.3.1.6c Verificar se para cada causa atribuída há plano de ações para elimina-la. E se há uma análise posterior da efetividade da ação. .

## Slide 98
Gerenciamento
1.3.1.7 Verificar se caso de uma investigação revele a necessidade de mudança de um procedimento, ela tenha sido realizada e acompanhada.
1.3.1.8 Verificar em registros se o cliente é informado quando há acidentes com o produto e se isto é feito de forma rotineira. Se for apenas incidentalmente esta questão deve receber resposta negativa.

## Slide 99
Gerenciamento
1.3.2.1 Verificar se a empresa está registrando as medições de desempenho determinadas no item "Indicadores" , por local avaliado.
1.3.2.2 Verificar se o processo está disponível no local avaliado.
1.3.2.3 Verificar se as metas acordadas com os clientes foram atingidas.
1.3.2.4 Verificar se clientes recebem informes de indicadores em reuniões de avaliação de desempenho ou outra forma.
1.2.3.5 Os indicadores de segurança são obrigatórios para empresas de qualquer risco e porte, que possuam empregados pelo regime CLT, conforme NR 4 quadros III e IV.

## Slide 100
Gerenciamento
1.4.1.1 Verificar evidências no sistema de gestão de recursos humanos na empresa.
1.4.1.2 Verificar evidências no sistema de gestão de recursos humanos na empresa.
1.4.1.3 O auditor deve verificar se o PCMSO contem exame médico e exames complementares relacionados aos riscos do local de trabalho, ainda que o motorista seja registrado numa matriz ( escritório). Para os motoristas são exigidos no mínimo os seguintes exames complementares : oftalmológico, hemograma completo, ECG, EEG, audiométrico , validados no ASO pelo médico do trabalho. Deve ser verificado o exame psicológico para motoristas na admissão.

## Slide 101
Gerenciamento
1.4.1.1c Verificar se há evidências de que os testes práticos são aplicados e se há registros desta execução.
1.4.1.1d Verificar se a empresa opera transporte internacional e se considera conhecimentos do idioma do outro país no processo seletivo
1.4.1.2 Verificar se o pessoal contratado é regular ou ocasional. Em ambos os casos deve haver uma política escrita, exigindo que o mesmo critério seja empregado.
1.4.1.3 Buscar evidências de que a politica de recrutamento e seleção está sendo seguida. A amostragem está estabelecida na Tabela de Dimensionamento das disposições gerais.

## Slide 102
Gerenciamento
1.4.2.1 O procedimento disciplinar deve estar escrito e comunicado a todos os funcionários. Confirme perguntando a alguns funcionários sobre a política de disciplina. Este procedimento pode ser específico ou dentro de um código de conduta da empresa .
1.4.2.2 Verificar nos registros quem administra o procedimento .
1.4.2.3 Verificar os registros se permitido.

## Slide 103
Gerenciamento
1.4.3.1 Buscar evidências de que existe a política para proibição de uso de álcool ou drogas.
1.4.3.2 Confirmar se todos recebem cópias da declaração desta política e se eles estão cientes dela.
1.4.3.3 Entrevistar subcontratados para checar conhecimento da política contra o uso de álcool ou drogas

## Slide 104
Gerenciamento
1.5.1.1 Responder positivamente se houver pelo menos um quadro com informações importantes e que tenha localização destacada.
1.5.1.2 Os quadros não devem ser entulhados com excesso de material ou informações que não dizem respeito a SSMA e Qualidade. As publicações devem estar datadas e ser atualizadas, informações de uso permanente devem ser periodicamente reeditadas.
1.5.1.3 Avaliar se a linguagem pode ser compreendida pelos entrevistados, através do conhecimento dos avisos em linhas gerais.

## Slide 105
Gerenciamento
1.5.1.4 O programa Olho Vivo , da ABIQUIM , é requerido apenas para empresas parceiras e signatárias do Atuação Responsável, as prestadoras de serviços que não participam destes programas podem adotar um programa próprio ou o que melhor servir para promoção de comportamentos seguros forma estruturada, com avaliações de participação dos motoristas, tais como Olho Vivo, Transportadora da Vida entre outros. Deve haver treinamentos nestes temas, conforme item 1.2.3.3.c
1.5.1.5 A empresa também pode estabelecer um programa de reconhecimento para incentivar comportamentos seguros para outras funções, tais como operadores de carga e descarga, operadores de máquinas, frentistas, mecânicos, administrativos e outros.
1.5.1.6 Verificar se há premiações ou reconhecimento por comportamento seguro, com regras bem definidas e participação acessível.

## Slide 106
Gerenciamento
1.6.1.1 O auditor deve procurar um plano escrito de auditoria interna indicando um sistema detalhado. Deve estar disponível um documento que apresente detalhes sobre o que vai ser auditado, as áreas, a frequência e quem vai fazê-la e com prazo estabelecido.
1.6.1.2 Procurar procedimentos escritos de auditoria interna com responsabilidades definidas. O procedimento deve estar atualizado e aprovado.
1.6.1.3 Auditorias internas devem ser feitas por pessoas com treinamento em técnicas e procedimentos de auditoria e avaliação. Pedir evidências objetivas (diploma, certificado de participação) . Aceitar treinamentos para auditoria interna em ISO 9001, SGI ou SASSMAQ.

## Slide 107
Gerenciamento
1.6.1.4 Procurar evidências de que todas as auditorias são conduzidas imparcialmente. Verificar os relatórios de auditoria.
1.6.1.5 Para evitar resultados tendenciosos, os profissionais designados para a auditoria em assuntos específicos devem ser independentes daquela operação e não devem estar envolvidos diretamente com a atividade.
1.6.1.6 O auditor deve julgar se a auditoria está adequada abrangendo os aspectos de SSMAQ orientados neste questionário, cobrindo todos os tópicos e se a amostragem utilizada está coerente com o porte e complexidade das operações da empresa.
1.6.1.7 Comparar os planos de auditoria com as inspeções realizadas. Os prazos mencionados no plano documentado devem ser cumpridos.

## Slide 108
Gerenciamento
1.6.1.8 Verificar o Plano de Ações, se ações estão sendo tomadas, se as não conformidades apontadas em relatório de auditorias estão todas cobertas no plano de ações.
1.6.1.9 Verificar com a gerencia se é o caso. Pedir evidências objetivas de seu envolvimento.
1.6.1.10 Verificar na lista de distribuição se a gerencia superior é informada imediatamente dos resultados e recomendações de todas as auditorias realizadas.
1.6.1.11 Para mostrar seu compromisso com assuntos de SSMA e Qualidade é importante que a alta administração participe de algumas auditorias internas . A chave é mostrar que SSMA e Qualidade são assuntos de altíssima prioridade para a empresa. Verificar presença de diretores em alguns relatórios de auditoria.
1.6.1.12 Comparar os planos de auditoria e verificar se foram atendidos, se há uma preocupação em melhorias nas auditorias internas.

## Slide 109
Gerenciamento
1.7.1.1 Verificar evidências de participação de membros da diretoria e, eventos maiores fora da companhia.

## Slide 110
Gerenciamento
1.8.1.1a O procedimento deve ser revisado , atualizado e aprovado, além de prever como os registros e dados da empresa serão controlados e guardados
1.8.1.1b Estabelecer sistemática de consulta e atualização de documentos para atendimento a requisitos legais. Verificar leis, portarias, resoluções normas ( exemplos : INMETRO, Contran , NR´s, ANTT, de produto, ambiental, ABNT)

## Slide 111
SASSMAQ – Saúde, Segurança, Meio Ambiente
2. Segurança, saúde e meio ambiente
Verifica se estão sendo mantidos padrões elevados em segurança, saúde e cuidado ambiental e se há a devida preocupação pela proteção dos funcionários, do público e do ambiente. Nesta área de avaliação há um grande número de questões mandatórias.
A base para cumprir os quesitos de SS MA é a pesquisa de legislação aplicável e atendimento a legislação. O guia do manual considera as Normas regulamentadoras do trabalho para as questões de SS.
Do mesmo modo para as questões de MA são consideradas as legislações federais, estaduais e locais.

## Slide 112
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1a O auditor deverá verificar se a empresa identificou os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos à segurança e demais fatores que possam contribuir com geração de eventos indesejáveis e se são compatíveis os laudos e comprovados com documentação técnica.
2.1.1.1b O sistema deve prever riscos de ocorrências potenciais fora da empresa (rodovias, operações fora do site sob responsabilidade do prestador de serviços ) que envolvam perdas ou derrame de produtos químicos e prever um Plano de atendimento a emergências externas.
2.1.1.1c O sistema deve prever em seus cenários os riscos potenciais de exposição, que possa afetar ou ferir pessoas.

## Slide 113
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1d O sistema deve considerar os riscos potenciais de emissões para o meio ambiente, decorrentes de operação inadequada do veículo ou equipamento, especificação ou acidentes/incidentes com derrame de produtos químicos para o ambiente.
2.1.1.1e O sistema deve analisar os procedimentos para manutenção de veículos e equipamentos.
2.1.1.1f O sistema deve analisar aspectos das rotas antes de recomendá-las para as operações com produtos químicos ( perigosos ou não) qual o objetivo da escolha desta rota, critérios para adota-la, mapeando os trechos onde aparecem os pontos críticos ( marcando trechos da via onde há histórico de roubos e outros sinistros, passagem por áreas de preservação, centros urbanos, restrições de uso de vias total ou por horário ) , locais que podem ser autorizados para parada, locais que podem ser autorizados para pernoite, existência de infraestrutura, tais como: telefones de emergência, existência de acostamento, pavimentação, sinalização, postos de polícia, Bombeiros, hospitais, locais de abastecimento de veículos.

## Slide 114
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.2 O processo de identificar e avaliar riscos deve ser reavaliado em intervalos regulares ou quando houver mudanças significativas ( novas rotas ou alteração de rota).
2.1.1.3 Este plano deve identificar produtos ( ver Anexo lista HCDG) , análise de risco para cada produto considerado: avaliação de vulnerabilidade, (adversários, ataque intencional por publico interno, vandalismo, corrupção), avaliação dos cenários por produto, medidas de proteção, medidas de contingência, medidas de controle.
2.1.1.4 Esta avaliação deve ser feita por pessoas qualificadas no meio de segurança industrial e patrimonial, que tenham experiência de mercado ou receberam treinamento específico para esta atividade. As avaliações podem ser lideradas por engenheiros ou técnicos de segurança, químicos, técnicos capacitados em sistemas patrimoniais e de seguradoras.

## Slide 115
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.2.1a Verificar se a empresa retoma todo o processo, adotando as técnicas e metodologias apropriadas ao caso.
2.1.2.1b Os Planos de Gerenciamento de Riscos devem ser revisados toda vez que ocorrer mudança favorável ou desfavorável, que diminua ou aumente os riscos, esta revisão deve estar suportada em processo de gerenciamento da mudança. Quando trata-se de processos ou equipamentos é preciso contemplar revisão de treinamento de operadores.

## Slide 116
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.1.1.a Instruções e procedimentos devem estar escritos em detalhes e declarar quais são as responsabilidades particulares e o padrão de desempenho esperado. Durante a inspeção local , deve-se verificar se o pessoal entende todas as exigências e procedimentos.
2.2.1.1b Instruções e procedimentos devem estar escritos em detalhes e declarar quais são as responsabilidades particulares e o padrão de desempenho esperado. Durante a inspeção local , deve-se verificar se o pessoal entende todas as exigências e procedimentos.
2.2.1.1.c O auditor deve buscar evidências de comunicação dos defeitos em equipamentos próprios não limitados a aplicação do check list, uma vez que podem ocorrer após o carregamento e durante a viagem. O procedimento deve prever como relatar tais defeitos em cada circunstância.

## Slide 117
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1d O auditor deve buscar evidências de comunicação dos defeitos em equipamentos subcontratados não limitados a aplicação do check list, uma vez que podem ocorrer após o carregamento e durante a viagem. O procedimento deve prever como relatar tais defeitos em cada circunstância.
2.1.1.1e Verificar se os procedimentos incluem a comunicação ,correção de defeitos em equipamentos ou veículos próprios e verificação da execução .
2.1.1.1f Verificar se os procedimentos incluem a comunicação ,correção de defeitos em equipamentos ou veículos subcontratados e verificação da execução .
2.1.1.g Verificar evidências de um programa , para frota própria, de testes de válvulas , seus respectivos registros e periodicidade dos testes.

## Slide 118
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1h Verificar evidências de um programa , para frota própria, de testes de mangotes e seus respectivos registros e periodicidade dos testes.
2.1.1.1i Verificar evidências de um programa , para frota subcontratada, de testes de mangotes , seus respectivos registros e periodicidade dos testes.
2.1.1.1j Verificar evidências de um programa , para frota subcontratada, de testes de mangotes e seus respectivos registros e periodicidade dos testes.

## Slide 119
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1k O programa deve prever parte rodante, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.1.1.1l O programa deve prever parte rodante, carroçaria, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.1.1.1m Verificar se o programa inclui a manutenção da parte estrutural, paredes, teto, assoalho, sistema de travas no chassi porta container e fechamento, conforme legislação em vigor.
2.1.1.1n O programa deve prever parte rodante, carroçaria, mecânica, elétrica , pneumática, trava twist locks, etc.

## Slide 120
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1o O programa deve prever parte rodante, tanques/vasos, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.1.1.1p O programa deve prever parte rodante, silos, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.1.1.1q Verificar se o programa inclui a manutenção da parte estrutural, revestimento, isolamento, válvulas, sistema de travas no chassi porta container, conforme legislação em vigor.
2.1.1.1r Verificar se há um programa de inspeção e manutenção preventiva.

## Slide 121
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.1.1.1s Verificar se há um programa de inspeção e manutenção preventiva.
2.1.1.1t Verificar atendimento a legislação CONTRAN e INMETRO.
2.1.11u Verificar atendimento a legislação CONTRAN e INMETRO.

## Slide 122
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.1.2a O programa deve prever parte rodante, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.2.1.2b O programa deve prever parte rodante, carroçaria, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.2.1.2c Verificar se o programa inclui a manutenção da parte estrutural, paredes, teto, assoalho, sistema de travas no chassi porta container e fechamento, conforme legislação em vigor.
2.2.1.2d O programa deve prever parte rodante, carroçaria, mecânica, elétrica , pneumática, trava twist locks, etc.

## Slide 123
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.1.2e O programa deve prever parte rodante, tanques/vasos, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.2.1.2f O programa deve prever parte rodante, silos, mecânica, elétrica , pneumática, etc.
2.2.1.2g Verificar se o programa inclui a manutenção da parte estrutural, revestimento, isolamento, válvulas, sistema de travas no chassi porta container, conforme legislação em vigor.
2.2.1.2h Verificar se há um programa de inspeção e manutenção preventiva.

## Slide 124
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.1.2i Verificar se há um programa de inspeção e manutenção preventiva.
2.2.1.2j Verificar atendimento a legislação CONTRAN e INMETRO.
2.2.1.2k Verificar atendimento a legislação CONTRAN e INMETRO. 2.2.1.2l Verificar se instruções de operação contemplam procedimentos de segurança para cada caso.

## Slide 125
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.1.3a Verificar se as autorizações de trabalho para entrada em espaço confinado, por colaborador próprio ou terceiro, tomar como base a NR 33, contemplam medidas prévias de medição de nível de oxigênio, uso de equipamento respiratório apropriado e inspecionado e acompanhado por homem fora do espaço confinado, condições em que o trabalho deve ser realizado , advertências e proibições
2.2.1.3b Verificar se as autorizações de trabalho em bacias de contenção, por colaborador próprio ou terceiro, (Ex. NR 20 para inflamáveis) , reparos em bacia de tanque de combustível, contemplam medidas apropriadas de proteção para realização do trabalho em segurança no ambiente, uso de EPIS as advertências e proibições.
2.2.1.3c Verificar se as autorizações de trabalho à quente, por colaborador próprio ou terceiro, ( NR 15) ex. oficinas mecânicas que realizam soldas, reparo em serpentinas, aplicação de vapor, contemplam medidas apropriadas de proteção para realização do trabalho em segurança no ambiente, uso de EPIS as advertências e proibições.

## Slide 126
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.1.3d Verificar se as autorizações de trabalho à frio, por colaborador próprio ou terceiro, considerar como referência a NR 15, contemplam medidas apropriadas de proteção para realização do trabalho em segurança no ambiente, uso de EPIS e roupas de proteção contra o frio, as advertências e proibições.
2.2.1.3e Verificar se há permissão de trabalho para equipamentos energizados , por colaborador próprio ou terceiro, NR 10, e se recomenda que a tarefa seja feita por eletricista credenciado para tensão considerada.
2.2.1.3f Verificar se há permissão de trabalho em altura, por colaborador próprio ou terceiro, ex. manutenções , carga e descarga, tomar como base a NR 35. Obrigatório uso de linha de vida e ponto de ancoragem compatível com o peso do operador, para tarefas acima de 2 metros de altura,

## Slide 127
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.2.1a Deve haver um procedimento claro e compreensível, definindo em detalhes quais EPIs devem ser usados e em quais circunstância, levando em conta as instruções do cliente. Verificar em detalhes. Além disso, cada procedimento operacional deve especificar quais são os EPIs adequados para cada produto e ou operação.
2.2.2.1b A inspeção dos equipamentos deve ser documentada, com indicação da data de inspeção, nome do inspetor e comentários. A regularidade será definida de acordo com as condições de uso e conservação do equipamento.
2.2.2.1c O auditor deve verificar se foi considerado na definição dos EPIs as exigências para produtos com perigos específicos e operação . Usar como referência os produtos cuja quantidade limitada na embalagem ou isenta no veículo for igual a Zero, de acordo com a legislação.

## Slide 128
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.2.1d Verificação local mediante o estabelecido em procedimento para cada produto ou operação.
2.2.2.1e Verificação da existência dos protocolos de entrega, substituições, registros de inspeção ,disponibilidade e preservação em estoques para troca.
2.2.2.1f Verificar se os EPIs possuem marca indelével do Certificado de Aprovação gravado nas peças e dentro da validade.

## Slide 129
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.2.2a Deve haver um procedimento claro e compreensível, definindo em detalhes quais EPIs devem ser usados e em quais circunstância, levando em conta as instruções do cliente. Verificar em detalhes. Além disso, cada procedimento operacional deve especificar quais são os EPIs adequados para cada produto e ou operação.
2.2.2.2b A inspeção dos equipamentos deve ser documentada, com indicação da data de inspeção, nome do inspetor e comentários. A regularidade será definida de acordo com as condições de uso e conservação do equipamento.
2.2.2.2c O auditor deve verificar se foi considerado na definição dos EPIs as exigências para produtos com perigos específicos e operação . Usar como referência os produtos cuja quantidade limitada na embalagem ou isenta no veículo for igual a Zero, de acordo com a legislação.

## Slide 130
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.2.2d Verificação local mediante o estabelecido em procedimento para cada produto ou operação.
2.2.2.2e Verificação da existência dos protocolos de entrega, substituições, registros de inspeção ,disponibilidade e preservação em estoques para troca.
2.2.2.2f Verificar se os EPIs possuem marca indelével do Certificado de Aprovação gravado nas peças e dentro da validade.

## Slide 131
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.3.1 Verificar se os motoristas tem procedimentos/instruções escritas para o estacionamento de veículos. Para produtos perigosos existem exigências especificas adicionais . Verificar evidências de que a empresa instrui os motoristas para o estacionamento indicados no rotograma, planejamento de viagem, manual do motorista. Entrevistar motoristas escolhidos aleatoriamente se eles conhecem essas instruções.
2.2.3.2 O mesmo procedimentos de 2.2.3.1 para motoristas subcontratados.
2.2.3.3 Esse procedimento deve estar em vigor no local para garantir a segregação de produtos perigosos ou não perigosos . Isto é essencial para minimizar os riscos em caso de emergência . Em alguns casos essa orientação pode estar especificada na autorização ambiental do local .
2.2.3.4 O mesmo procedimento item 2.2.3.3 para veículos subcontratados.

## Slide 132
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.4.1a O Plano escrito de emergências deve cobrir todos os itens listados e ser atualizado regularmente. Checar se todos os arranjos e acordos descritos existem e estão vigentes. O Plano de emergências deve cobrir atividades dentro e fora da empresa, se houver .
2.2.4.1b Uma matriz de acionamento com as responsabilidades individuais dentro do plano deve ser elaborada. Verificar se cada indivíduo conhece sua responsabilidade particular em caso de emergência.
2.2.4.1c A empresa deve apresentar um acordo \contrato com empresas de atendimento externo de emergência.
2.2.4.1d Quando empresas subcontratadas para atendimento de emergências o contrato ou acordo deve prever em seu escopo atendimento 24 horas dias na rota definida.

## Slide 133
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.4.1e Cada responsável indicado da matriz de responsabilidades deve ser treinado no plano. O treinamento deve incluir simulações de possíveis cenários.
2.2.4.1f Buscar evidências de que as exigências dos contratos ou acordos com clientes estão contempladas no Plano de Atendimento a Emergências.
2.2.4.1g Uma matriz de acionamento com as responsabilidades individuais dentro do plano deve ser elaborada, com os telefones dos órgãos públicos, autoridades e clientes.

## Slide 134
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.4.2 Evidências de comunicação. A formalização deve ocorrer em até 24 horas, a comunicação deve ser imediata.
2.2.4.3 Verificar se o meio de retenção das FISPQs definido pela empresa, físico ou eletrônico, permite a acessibilidade às FISPQs dentro da transportadora.
2.2.4.4 São exigidas evidências de um exercício prático Para testar o sistema para emergências externas durante os últimos 12 meses. Esse exercício pode se limitar ao sistema de comunicação e ações tomadas internamente para lidar com uma emergência externa ( não é exigido que se faça uma simulação externa). Um relatório detalhado de avaliação de um incidente externo durante os últimos 12 meses também atende às exigências dessa questão.

## Slide 135
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.5.1a Verificar se a empresa possui certificação SASSMAQ válida EL
2.2.5.1b Verificar se a empresa possui Registro de descontaminador – RD (*) , conforme Portaria 255/07 INMETRO. O Certificado de descontaminação é exigido antes de manutenções e inspeção veicular INMETRO.
2.2.5.1c Quando a limpeza é feita na própria instalação, verificar evidências da existência de procedimentos para a limpeza, utilização de equipamentos e tratamento de resíduos , bem como a licença do órgão ambiental se couber, bem como autorização ambiental de disposição de resíduos.

## Slide 136
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.5.1d Os procedimentos de limpeza devem cobrir aspectos de SSMA, como : preparação do equipamento para receber limpeza, como vaporização, desgaseificação, quando o caso, permissão de trabalho com as precauções para entrada em espaços confinados, uso dos EPIs definidos em procedimento de limpeza,etc.
2.2.5.1e Verificar a existência de procedimentos para a lavagem e descontaminação de equipamentos, de acordo com o produto (s) transportado(s) .
2.2.5.1f O local deve fazer parte da área autorizada e identificada para operação da empresa, possuir contenção primária de piso. O processo de armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam destinação final deve ser previamente estabelecido, identificando os conteúdos dos recipientes.

## Slide 137
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.5.2a Verificar se a empresa possui certificação SASSMAQ válida EL
2.2.5.2b Verificar se a empresa possui Registro de descontaminador - RD , conforme Portaria 255/07 INMETRO.
2.2.5.2c Verificar as autorizações e licenças ambientais estaduais de funcionamento e disposição de resíduos. Verificar também demais licenças bombeiros, prefeitura, polícia federal, civil, IBAMA, etc.
2.2.5.2d Esta instrução pode estar no Manual do Motorista, em planejamento de viagem ou outra forma de instrução formal.

## Slide 138
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2.5.3a Verificar as autorizações e licenças ambientais estaduais de funcionamento e disposição de resíduos. Verificar também demais licenças bombeiros, prefeitura, polícia federal, civil, IBAMA, etc.
2.2.5.3b Esta instrução pode estar no Manual do Motorista, em planejamento de viagem ou outra forma de instrução formal.

## Slide 139
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.1.1 Verificar se há acesso a uma versão válida das regulamentações relevantes, por exemplo, decretos, NBR ou equivalente, em cópia física ou eletrônica. Responda positivamente se a documentação estiver atualizada e houver evidências de que foi utilizada.
2.3.1.2 Em caso de acidente ou exposição ao produto, deve haver um procedimento que exija os dados de segurança do produto antes do manuseio. Dados de segurança do produto devem ser informados pelo fornecedor, centros de emergência ou outras fontes. Checar a disponibilidade das FISPQs.

## Slide 140
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.2.1 Uma revisão de todos os produtos químicos deve estar documentada e pode envolver fornecedores/fabricantes . A FISPQ dos produtos deve ser examinada para avaliação dos riscos à saúde ocupacional.
2.3.2.2. Uma revisão dos riscos à saúde ocupacional deve ser conduzida antes do primeiro pedido de transporte de um novo produto para que todas as medidas preventivas sejam colocadas em prática. A empresa deve apresentar o PPRA programa de prevenção de Riscos Ambientais , conforme Portaria 3214/78 NR 9.
2.3.2.3 Essa avaliação deve ser conduzida por um especialista em saúde ocupacional da própria empresa ou por um contratado.

## Slide 141
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.3.1 Para cada risco à saúde identificado ( ver 2.3.2) devem ser estabelecidos controles como métodos de engenharia, especificações de equipamentos, procedimentos apropriados e equipamentos de proteção coletiva e individual.
2.3.3.2 Procurar evidências da existência de procedimentos.
2.3.3.3 Os procedimentos escritos devem ser abrangentes e compreensíveis.

## Slide 142
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.4.1 Verificar os registros, observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1.4.1.1b e incluídos no PCMSO.
2.3.4.2 Verificar os registros anotados no Atestado de Saúde ocupacional e data de realização dos exames anuais. .
2.3.4.5 O auditor deve verificar se o PCMSO contempla os riscos e funções efetivamente realizadas no local avaliado.

## Slide 143
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.4.3 Verificar os registros na admissão e exames anuais.
2.3.4.4 Verificar os registros anotados no Atestado de Saúde ocupacional e data de realização dos exames anuais. No exame demissional deverá ser o que estiver determinado no PCMSO.

## Slide 144
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.5.1 Verificar os registros, observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1.4.1.1b e incluídos no PCMSO.
2.3.5.2 Verificar os registros anotados no Atestado de Saúde ocupacional e data de realização dos exames anuais. .
2.3.5.3 O auditor deve verificar se o PCMSO contempla os riscos e funções efetivamente realizadas no local avaliado.

## Slide 145
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.5.3 Verificar os registros na admissão e exames anuais.
2.3.5.4 Verificar os registros anotados no Atestado de Saúde ocupacional e data de realização dos exames anuais. No exame demissional deverá ser o que estiver determinado no PCMSO.

## Slide 146
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.3.6.1 Deve haver uma revisão anual do procedimento para obtenção de primeiros socorros , feita por uma fonte de conhecimento para verificar a abrangência e relevância.
2.3.6.2 Verificar se o número e conteúdo da caixa de primeiros socorros e o número de funcionários treinados em primeiros socorros estão de acordo com as exigências legais.
2.3.6.3 O procedimento deve estar documentado com base nos quadros informativos da NR 4 e NBR 14280.
2.3.6.4 Verificar se o programa de treinamento em primeiros socorros está implementado e documentado( incluindo treinamento de reciclagem) . NR 7

## Slide 147
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.4.1.1 Buscar evidências de preocupação com os aspectos ambientais das operações, por exemplo, poluição sonora, emissões, poeira e atividades de limpeza. Verificar se isto ocorre regularmente. Verificar se há estratégia para mitigar os riscos e efeitos ambientais.
2.4.1.2 Verificar a aplicação de teste de opacidade aplicado por Organismo de Inspeção Veicular credenciado. A evidência aceitável será o teste de opacidade com laudo, Periodicidade semestral .
2.4.1.3 Verificar registros dos procedimentos de controle de fumaça preta, se é parte da manutenção preventiva e se há medidas para corrigir desvios, quando se apresentam.

## Slide 148
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.4.2.1 Buscar evidências de preocupação com os aspectos ambientais das operações, por exemplo, poluição sonora, emissões, poeira e atividades de limpeza. Verificar se isto ocorre regularmente. Verificar se há estratégia para mitigar os riscos e efeitos ambientais.
2.4.2.2 Verificar a aplicação de teste de opacidade aplicado por Organismo de Inspeção Veicular credenciado. A evidência aceitável será o teste de opacidade com laudo, Periodicidade semestral .
2.4.2.3 Verificar registros dos procedimentos de controle de fumaça preta, se é parte da manutenção preventiva e se há medidas para corrigir desvios, quando se apresentam.

## Slide 149
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.4.3.1 Verificar em detalhes os acordos para disposição de resíduos e tratamento de efluentes, se atendem as exigências legais.
2.4.3.2 Verificar os registros formais de destinação e disposição de resíduos.
2.4.3.3 Verificar se há evidência documental de ações empreendidas para continuamente melhorar a redução de resíduos.

## Slide 150
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.4.3.4 Verificar se o local de disposição possui autorização ambiental para a forma de destino final autorizado
2.4.3.5 Buscar evidências de acordos escritos ou contratos entre a prestadora de serviços e o local de disposição, especificando o modo de disposição.
2.4.3.6 Buscar evidências de que a preocupação começa com a redução de geração de resíduos, que esta preocupação está apoiada em ações de um programa contínuo para reduções, com medidas e planos de curto e médio prazo e que contemple elementos tais como: a) renunciar a consumos que podem ser sacrificados; b) consumir materiais mais eficientes ecologicamente; c) consumir somente o necessário, estoques mínimos de bens encontrados facilmente no mercado; d) adotar medidas de controle e manutenção efetivas para melhor durabilidade de bens como pneus, baterias automotivas, lâmpadas das instalações; e) promover reaproveitamento de materiais nas manutenções prediais e onde for aplicável.

## Slide 151
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.4.4.1a Buscar evidências de que na seleção de equipamentos de transporte há preocupação com estanqueidade dos sistemas de carga/descarga, sobretudo no transporte à granel , seleção de equipamentos de transferência adequados, como mangotes ou dispositivos de descarga inspecionados e sem vazamentos. Se após o carregamento é feito um pós check list para detecção de eventuais vazamentos ou risco potencial de ocorrência. Nos produtos embalados os paletes devem ser vistoriados antes de entrar na operação e evitar danos aos produtos.
2.4.4.1b O programa de treinamento das pessoas envolvidas nas operações deve prever precauções contra derrames e quedas de volumes durante o manuseio, correto modo de abrir e fechar válvulas nos equipamentos de transporte á granel, verificação de aberto/fechado das válvulas e drenos. Vistoria pós carregamento incluindo inspeção das embalagens, amarração, fixação e distribuição de cargas na carroçaria..

## Slide 152
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.4.4.1c Procurar evidencia de um programa proativo para minimizar derramamentos e suas consequências.
2.4.4.1d Buscar evidências de que o Plano de Emergência contempla medidas de contenção de vazamentos com ações emergenciais, incluindo definição de responsabilidade e métodos de recolhimento e limpeza de produtos eventualmente vazados durante o transporte ou em caso de acidentes.
2.4.4.1e Buscar evidências de existência de PAM - Plano de Auxílio Mútuo.

## Slide 153
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.5.1.1a Verificar se são definidos e documentados critérios para subcontratação de longo prazo, conforme itens abaixo.
2.5.1.1b Verificar se são definidos e documentados critérios para subcontratação de curto prazo, inclusive serviços esporádicos (spot), conforme itens abaixo.
2.5.1.1c Verificar se são definidos indicadores de desempenho para os subcontratados e se ocorrem reuniões periódicas de avaliação..

## Slide 154
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.5.1.1.d Verificar se é definido o processo seletivo para motoristas e programa de treinamento coerente com os processos do quadro próprio.
2.5.1.1.e Verificar se estes dois treinamentos obrigatórios estão sendo atendidos pelos subcontratados.
2.5.1.1.f Buscar evidências de que os motoristas subcontratados são geridos por um código disciplinar ou de conduta coerente com o código do quadro próprio.
2.5.1.1g Verificar programas documentados de especificação e manutenção preventiva, deve ser conforme definido em 2.2.1.2

## Slide 155
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.5.1.1h Buscar evidências de que os equipamentos de segurança são colocados à disposição da operação, em perfeitas condições de uso e são regularmente utilizados pelo pessoal envolvido nas operações.
2.5.1.1i Verificar se o contrato exige tratamento de não conformidades abertas pela contratante .
2.5.1.1j Verificar se o contrato define instruções para limpeza de tanques e locais onde devem ser realizadas.
2.5.1.1k Verificar se o contrato define os mesmos critérios do item 2.2.3 são aplicados aos subcontratados.

## Slide 156
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.5.1.1l Nos contratos de subcontratação devem constar que a Contratante é a responsável pela investigação , análise e relatório de incidentes/acidentes, com base nos dados, informações e documentos fornecidos pela subcontratada.
2.5.1.1m Verificar se no contrato consta autorização/permissão para a transportadora avaliar a subcontratada.
2.5.1.1n Verificar se o contrato prevê reuniões de avaliação de gestão item 1.1.5 incluem as operações com subcontratadas.
2.5.1.1o Buscar evidências de que as operações com subcontratadas são averbadas .

## Slide 157
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.5.2.2. Verificar como a contratante demonstra o atendimento das normas e exigências relacionadas a conduta com motoristas, equipamentos e operações, das subcontratadas.
2.5.2.3 Verificar registros de reuniões entre contratante e subcontratada.
2.5.2.4 Verificar se há evidências de registros das reuniões.
2.5.2.5 Verificar se há evidências de que as subcontratadas participam das atividades da contratante em SSMA.
2.5.2.6 Verificar se há evidências de registros dos treinamentos.

## Slide 158
3. Equipamentos
A preocupação com operações seguras e confiáveis levam ao interesse em projetos e especificações de equipamentos, exigindo a existência de programas de inspeção e manutenção de rotina.
Os principais elementos de avaliação desta área são:
a) Especificação de equipamentos adequados aos produtos e riscos da operação;
b)Manutenção preventiva;
c) Check List das condições dos veículos e equipamentos ;
d) Controle de inspeção e testes de veículos e equipamentos e suas partes, incluindo inspeções legais acreditadas INMETRO.
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados

## Slide 159
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.1.1.1 | Verificar ao acaso um contrato recente de compra de veículos ou arrendamento de equipamento, de veículo novo ou usado, mercado nacional ou internacional. incluindo acessórios.
3.1.1.2a | Verificar as especificações de um equipamento recentemente adquirido, outros aspectos de segurança podem ser itens como proteção contra deslocamentos da carga, guarda corpo, etc.
3.1.1.2b | A especificação deve incluir as condições de operação do veículo ou equipamento, que podem estar relacionadas também a controle de temperatura, pressão, volume de enchimento, instrumentos de cabine, condições de engates e travas.

## Slide 160
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.1.1.2a Verificar as especificações de um equipamento recentemente adquirido, outros aspectos de segurança podem ser itens como proteção contra deslocamentos da carga, guarda corpo, etc.
3.1.1.2b A especificação deve incluir as condições de operação do veículo ou equipamento, que podem estar relacionadas também a controle de temperatura, pressão, volume de enchimento, instrumentos de cabine, condições de engates e travas.
3.1.1.2c A especificação deve declarar o material de construção do equipamento ( aço carbono, inox, classe do aço, fibra, alumínio etc. capacidade em massa e volume e dimensões admitidas considerando os limites admissíveis para a categoria do conjunto veículo /equipamento.
3.1.1.2d Para veículos e equipamentos a especificação deve conter dados relativos a segurança veicular, de acordo a legislação CONTRAN vigente.

## Slide 161
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.1.1.2e A especificação deve definir os tipos de engate, rosca ou sistema de conexão e bitola
3.1.1.2f Deve estar na especificação o atendimento a legislação de emissão de ruídos e gases , o auditor deve buscar evidência no manual do veículo ou declaração do fabricante.
3.1.1.2g Exemplo acessórios para fixação de cargas, itens especificados pelo cliente.
3.1.1.3 Verificar se os colaboradores responsáveis pelo recebimento dos veículos e equipamentos, foram treinados para identificar e avaliar os itens especificados, bem como proceder a inspeção de aceite.

## Slide 162
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.1.1.4a Frota com idade média acima do especificado deve-se responder negativamente a esta questão.
3.1.1.4b Frota com idade média acima do especificado deve-se responder negativamente a esta questão.
3.1.1.4c Verificar se no CIPP o grupo de produtos especificados é compatível com o produto transportado.

## Slide 163
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.1.14d Inspeção veicular da parte rodante ( dos tanques, Chassis Porta Containers ) , com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.
3.1.1.4e Inspeção veicular de veículos de tração , truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, legislação INMETRO.
3.1.14f Inspeção veicular de veículos de tração , truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.
3.1.14g Inspeção veicular de veículos de tração , truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.

## Slide 164
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.1.1.4h Inspeção veicular de veículos de tração , truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.
3.1.1.4i Inspeção de qualidade INMETRO da carroceria , carga seca, truck, toco e leves, conforme RTCAR, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.
3.1.1.4j Inspeção de qualidade INMETRO da carroceria , carga seca, truck, toco e leves, conforme RTCAR, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.

## Slide 165
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.1a Verificar existência de itens no programa de manutenção que contemple veículos, que atenda a legislação CONTRAN.
3.2.1.1b Verificar existência de itens no programa de manutenção que contemple as carrocerias de carga embalada, quanto a manutenção de chassi, teto, piso, laterais, lonas, guardas, molas, rodas, pneus, eixos etc.
3.2.1.1c Verificar existência de itens no programa de manutenção que contemple os containers próprios ou locados, na operação da transportadora.

## Slide 166
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.1d Verificar existência de itens no programa de manutenção para bugs ou Chassi Porta Container ou prancha reta ( chassi, longarina, vigas, rodas, pneus, travas)
3.2.1.1e Verificar a existência de programa de manutenção adequado a cada tipo de equipamento, que atenda as normas para os equipamentos e suas partes.
3.2.1.1f Verificar a existência de programa de manutenção adequado a cada tipo de equipamento, que atenda as normas para os equipamentos e suas partes.
3.2.1.1g Verificar a existência de programa de manutenção adequado a isotanques próprios ou arrendados.

## Slide 167
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.1 h Verificar se no CIPP o grupo de produtos especificados é compatível com o produto transportado.
3.2.1.1i Verificar o CIV da parte rodante ( dos tanques, Chassis Porta Containers ) , com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.
3.2.1.1j Verificar evidências de um programa , para frota própria, de testes de mangotes e conexões , seus respectivos registros e periodicidade dos testes.
3.2.1.1k Verificar se há um programa de inspeção e teste para as bombas (carga ou descarga de líquidos) ou compressores (carga ou descarga de sólidos). O programa deve prever uma periodicidade para troca de gaxetas, selos, conexões e ainda uma verificação de motor e rotor.

## Slide 168
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.1l Verificar se há pontos de aterramentos nos equipamentos e se estão livres de pintura ou isolamento.
3.2.1.1m Verificar se há programa de manutenção e inspeção de funcionamento das travas de torção , aplicável para porta containers e bugs.
3.2.1.1n Verificar se o programa de manutenção e inspeção contempla : substituição de travas , cordas, lonas, asa delta (siders), válvulas de alívio , termomêtros, manômetros ..
3.2.1.2 Ver documentação de testes dos sistemas de travamento : pino rei x quinta roda cavalo mecânico, mesa do pino rei, trava de quinta roda.

## Slide 169
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.3a Os serviços de manutenção preventiva devem incluir todos os tipos de válvulas.
3.2.1.3b As válvulas de alívio de pressão são igualmente objeto de programa de manutenção preventiva apropriado, eventualmente envolvendo fabricante da parte.
3.2.1.3c Os serviços de manutenção deve cobrir os acoplamentos de válvulas e mangotes.
3.2.13d Verificar se o programa de manutenção prevê periodicidade de inspeção e testes, períodos de substituição de partes vedantes.

## Slide 170
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.3e Os manômetros, termômetros, medidor de nível, medição de enchimento e descarga (over fill) devem ser parte integrante do programa, com verificações apropriadas e relacionadas a programa de calibração.
3.2.1.3f Verificar se são realizados os serviços de manutenção em cinto de segurança, alarmes de manobras, sensores de portas.
3.2.1.3g Verificar se são realizados os serviços de manutenção em termostato.

## Slide 171
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.4a O procedimento e evidências de controle de compatibilidade entre materiais e produtos
3.2.1.4b Verificar se há um sistema de identificação por numeração, cor ou ambos
3.2.1.4c Inspeção periódica regular significa no mínimo de acordo com as recomendações do fabricante ou com a legislação vigente.
3.2.1.4d Verificar periodicidade e registros de testes de pressão e/ou estanqueidade nos mangotes.
3.2.1.4e Verificar periodicidade e registros de testes de condutividade elétrica, aplicáveis a produtos inflamáveis.
3.2.1.4f Verificar se no procedimento e registro de intervalos de substituição para cada acessório.

## Slide 172
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.5a Validar se todos os registros relacionados a 3.2.1 foram respondidos afirmativamente.
3.2.1.5b Verificar registro de abertura de não conformidades.
3.2.1.5c Verificar registros de ações de tratamento de não conformidades.

## Slide 173
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.6a Verificar no procedimento e evidências, ex. check list pré e pós carga/descarga.
3.2.1.6b Verificar no procedimento e evidências, ex. check list pré e pós carga/descarga.

## Slide 174
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.1.1a Verificar existência de itens no programa de manutenção que contemple veículos, que atenda a legislação CONTRAN.
3.2.1.1b Verificar existência de itens no programa de manutenção que contemple as carrocerias de carga embalada, quanto a manutenção de chassi, teto, piso, laterais, lonas, guardas, molas, rodas, pneus, eixos etc.
3.2.1.1c Verificar existência de itens no programa de manutenção que contemple os containers próprios ou locados, na operação da transportadora.

## Slide 175
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.1d Verificar existência de itens no programa de manutenção para bugs ou Chassi Porta Container ou prancha reta ( chassi, longarina, vigas, rodas, pneus, travas)
3.2.2.1e Verificar a existência de programa de manutenção adequado a cada tipo de equipamento, que atenda as normas para os equipamentos e suas partes.
3.2.2.1f Verificar a existência de programa de manutenção adequado a cada tipo de equipamento, que atenda as normas para os equipamentos e suas partes.
3.2.2.1g Verificar a existência de programa de manutenção adequado a isotanques próprios ou arrendados.

## Slide 176
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.1h Verificar se no CIPP o grupo de produtos especificados é compatível com o produto transportado.
3.2.2.1i Verificar o CIV da parte rodante ( dos tanques, Chassis Porta Containers ) , com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.
3.2.21j Verificar evidências de um programa , para frota própria, de testes de mangotes e conexões , seus respectivos registros e periodicidade dos testes.
3.2.2.1k Verificar se há um programa de inspeção e teste para as bombas (carga ou descarga de líquidos) ou compressores (carga ou descarga de sólidos). O programa deve prever uma periodicidade para troca de gaxetas, selos, conexões e ainda uma verificação de motor e rotor.

## Slide 177
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.1l Verificar se há um programa de manutenção e inspeção para pneus, que considere as inspeções , calibragem dos pneus, verificação do sulco (TWI) , estado geral da carcaça, controle de vida útil e rastreabilidade do pneu.
3.2.2.1m Verificar se há pontos de aterramentos nos equipamentos e se estão livres de pintura ou isolamento.
3.2.2.1n Verificar se há programa de manutenção e inspeção de funcionamento das travas de torção , aplicável para porta containers e bugs.
3.2.2.1o Verificar se o programa de manutenção e inspeção contempla : substituição de travas , cordas, lonas, asa delta (siders), válvulas de alívio , termometros, manômetros ..
3.2.2.2 Ver documentação de testes dos sistemas de travamento : pino rei x quinta roda cavalo mecânico, mesa do pino rei, trava de quinta roda.

## Slide 178
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.3a Os serviços de manutenção preventiva devem incluir todos os tipos de válvulas.
3.2.2.3b As válvulas de alívio de pressão são igualmente objeto de programa de manutenção preventiva apropriado, eventualmente envolvendo fabricante da parte.
3.2.2.3c Os serviços de manutenção deve cobrir os acoplamentos de válvulas e mangotes.

## Slide 179
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.3d Verificar se o programa de manutenção prevê periodicidade de inspeção e testes, períodos de substituição de partes vedantes.
3.2.2.3e Os manômetros, termômetros, medidor de nível, medição de enchimento e descarga (over fill) devem ser parte integrante do programa, com verificações apropriadas e relacionadas a programa de calibração.
3.2.2.3f Verificar se são realizados os serviços de manutenção em cinto de segurança, alarmes de manobras, sensores de portas.
3.2.3.3g Verificar se são realizados os serviços de manutenção em termostato.

## Slide 180
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.4a O procedimento e evidências de controle de compatibilidade entre materiais e produtos.
3.2.2.4b Verificar se há um sistema de identificação por numeração, cor ou ambos
3.2.2.4c Inspeção periódica regular significa no mínimo de acordo com as recomendações do fabricante ou com a legislação vigente.
3.2.2.4d Verificar periodicidade e registros de testes de pressão e/ou estanqueidade nos mangotes.
3.2.2.4e Verificar periodicidade e registros de testes de condutividade elétrica, aplicáveis a produtos inflamáveis.

## Slide 181
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.4 f Verificar se no procedimento e registro de intervalos de substituição para cada acessório.
3.2.2.5a Validar se todos os registros relacionados a 3.2.2 foram respondidos afirmativamente.
3.2.2.5b Verificar registro de abertura de não conformidades.
3.2.2.5c Verificar registros de ações de tratamento de não conformidades.

## Slide 182
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.2.6a Verificar no procedimento e evidências, ex. check list pré e pós carga/descarga.
3.2.2.6b Verificar no procedimento e evidências, ex. check list pré e pós carga/descarga.
3.2.3.1 Deve existir um procedimento escrito de calibragem especificado os intervalos ou periodicidade , contra padrão de medição rastreavel e desvios aceitáveis.

## Slide 183
Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados
3.2.3.2 a até 3.2.3.2g Verificação do laudo de calibração.
3.2.3.3 Verificar nos registros.

## Slide 184
Planejamento de Operações
4. Operações
As atividades operacionais e administrativas diárias são examinadas e o auditor busca confirmar a existência de sistemas e procedimentos adequados de controle, bem como de que esses sistemas estão sendo obedecidos.
Nesta parte deve ser evidenciado como o prestador de serviços planeja o atendimento às demandas do cliente, estabelece medidas de contingências para suprir eventuais falhas de operação/operador/equipamentos , prepara os motoristas para as viagens e entregas

## Slide 185
Planejamento de operações
4.1.1.1a É uma responsabilidade compartilhada. Sem informações suficientes a execução da ordem pode ser comprometida. Verificar alguns pedidos aleatoriamente e marcar um SIM para cada item de informação incluída.
4.1.1.1b Verificar se estão disponibilizadas informações como: FISPQ dos produtos que transporta.
4.1.1.1.c Verificar como é definido entre a empresa e seu cliente as quantidades e volumes contratados. Validar se é atendida a lei da balança.
4.1.1.1d Verificar se os prazos de entrega acordados são formalmente registrados.

## Slide 186
Planejamento de operações
4.1.1.1e Verificar se os acordos cobrem a garantia de atendimento à programação.
4.1.1.1f Verificar se os acordos incluem transporte internacional. ( Permisso, conhecimento das regras fiscais de cruzamento de fronteira)
4.1.1.1g Quando aplicável, o acordo deve definir o produto e temperatura de operação para cada produto com temperatura controlada.
4.1.1.1h Buscar evidências escritas no acordo, contrato ou minuta de negociação entre empresa e embarcadores , que cubra diferenças de peso aceitáveis entre a carga e a descarga.

## Slide 187
Planejamento de operações
4.1.1.1i Verificar se os acordos ( contrato, minuta de negociação, acordos escritos entre a empresa e embarcadores) definem regras de coleta e entrega, tais como: horários ou janelas de carregamento e descarregamento, quem é responsável pelas operações de carga e descarga, que recursos são necessários e quem é responsável por provê-los.
4.1.1.1j Verificar como fica definido e cumprido as regras de limpeza e inspeção de equipamentos, locais, condições , responsabilidades e registros, certificados de descontaminação.
4.1.1.2 Verificar se há um plano de contingência para garantir uma execução correta e contínua dos pedidos em todas as circunstâncias.

## Slide 188
Planejamento de operações
4.1.1.3a A relação entre a transportadora e os clientes deve ser estreita. Deve haver planejamento regular e efetivo de qualidade. 4.1.1.3b Buscar evidências de reuniões marcadas nas quais o desempenho é avaliado.
Buscar evidências de que nestas reuniões são discutidos programas de melhoria e são definidas metas.

## Slide 189
Planejamento de operações
4.1.1.4a O procedimento deve descrever de forma clara os cuidados com segurança e operacionais na carga , descarga e manuseio de produtos perigosos, exigir uso de EPIs conforme a tarefa realizada ou remeter a outro procedimento de uso de EPIS, instruir sobre o Regulamento de Transportes Terrestres de Produtos Perigosos e documentos de expedição.
4.1.1.4b Verificar evidências de treinamento de integração e reciclagem.

## Slide 190
Planejamento de operações
4.2.1.1 O procedimento deve descrever de forma clara os cuidados com segurança e operacionais na carga , descarga e manuseio de produtos perigosos, exigir uso de EPIs conforme a tarefa realizada ou remeter a outro procedimento de uso de EPIS, instruir sobre o Regulamento de Transportes Terrestres de Produtos Perigosos e documentos de expedição.
4.2.1.2 Verificar evidências de treinamento de integração e reciclagem.
4.2.1.3 Verificar se o manual está disponível e atualizado com as legislações e normas e procedimentos operacionais e se está na última versão.

## Slide 191
Planejamento de operações
4.2.1.4a No caso de produto perigoso á granel ou embalado identificar a classe de risco e também a lista dos principais números ONU.
4.2.1.4b Buscar evidências de que é exigida a aplicação de check list antes do carregamento.
4.2.1.4c O Manual deve definir quem é responsável pela carga .
4.2.1.4d Atender legislações, ANTT, órgãos de trânsito, Meio Ambiente, INMETRO, Fiscal , etc.

## Slide 192
Planejamento de operações
4.2.1.4e Deve haver instrução para o motorista checar a disponibilização no veículo e condições dos equipamentos de segurança que constam, por exemplo , no check list do veículo.
4.2.1.4f Verificar se o manual tem instruções para o motorista proceder a inspeção pós carregamento.
4.2.1.4g Deve orientar o motorista a como proceder em caso de excesso de peso, mau acondicionamento e amarração da carga.
4.2.1.4h Verificar se a simbologia está de acordo com os produtos carregados e devidamente afixadas.

## Slide 193
Planejamento de operações
4.2.1.4i Definir quais são as restrições, tais como : velocidade permitida em dias de chuva , como proceder em caso de mau tempo, autorização para parada em local seguro e sinalizado, fora dos acostamentos.
4..1.4j Definir ações e comunicação em caso de situações de risco, por exemplo : chuva, acidentes e incidentes, derrame de produto, avaria, deslizamento de carga, defeitos mecânicos.
4.2.1.4k O Manual deve definir quem é responsável pela descarga.

## Slide 194
Planejamento de operações
4.2.1.4l Orientar sobre a necessidade de limpeza e sobre os locais autorizados para realizar a limpeza e quando efetuada, requerer o certificado de limpeza.
4.2.1.4m Orientar o próprio motorista a realizar esta inspeção, uma vez que é visual.
4.2.1.4n Deve conter orientações para o motorista identificar a compatibilidade entre os produtos,
4.2.1.4º Deve conter orientações para o motorista verificar se o tanque está limpo e a compatibilidade entre o produto a ser carregado com o produto anterior.
4.2.1.4p Orientar sobre volume ou peso mínimo ou máximo de acordo com produto e configuração do equipamento.

## Slide 195
Planejamento de operações
4.2.1.4q Definir quem é o responsável pelas operações de carga ou descarga. Se a responsabilidade for do motorista mediante treinamento específico para fazer a conexão de mangotes.
4.2.1.4r Idem 4.2.1.4q.
4.2.1.4s Idem 4.2.1.4q e orientar como proceder o aterramento.
4.2.1.4t O motorista deve ser instruído a obter informações sobre a carga anterior .
4.2.1.4u Quando a responsabilidade pela coleta de amostra for do motorista deve ser capacitado para a coleta e as praticas seguras .

## Slide 196
Planejamento de operações
4.2.1.4v O manual deve conter orientações para a inspeção prévia do compartimento de carga ( check list da carroceria).
4.2.1.4w O motorista deve ter orientações quanto ao acondicionamento/distribuição, fixação e amarração de cargas.
4.2.1.4x O motorista deve ter orientações sobre segregação de produtos incompatíveis, inclusive no manual deve conter a tabela de incompatibiidade NBR 14619

## Slide 197
Planejamento de operações
4.2.2.1 Verificar se há um manual disponível para todos os motoristas, redigido em uma linguagem que eles possam entender. Pergunte a um numero de motoristas de acordo com a amostragem da tabela de dimensionamento. Verificar se o manual está na cabine.
4.2.2.2 Verificar evidências.
4.2.2.3 Verificar se o manual está disponível e atualizado com as legislações e normas e procedimentos operacionais e se está na última versão.

## Slide 198
Planejamento de operações
4.2.2.4a No caso de produto perigoso á granel ou embalado identificar a classe de risco e também a lista dos principais números ONU.
4.2.24b Buscar evidências de que é exigida a aplicação de check list antes do carregamento.
4.2.24c O Manual deve definir quem é responsável pela carga .
4.2.2.4d Atender legislações, ANTT, órgãos de trânsito, Meio Ambiente, INMETRO, Fiscal , etc.

## Slide 199
Planejamento de operações
4.2.2.4e Deve haver instrução para o motorista checar a disponibilização no veículo e condições dos equipamentos de segurança que constam, por exemplo , no check list do veículo.
4.2.2.4f Verificar se o manual tem instruções para o motorista proceder a inspeção pós carregamento.
4.2.2.4g Deve orientar o motorista a como proceder em caso de excesso de peso, mau acondicionamento e amarração da carga.
4.2.24h Verificar se a simbologia está de acordo com os produtos carregados e devidamente afixadas.

## Slide 200
Planejamento de operações
4.2.2.4i Definir quais são as restrições, tais como : velocidade permitida em dias de chuva , como proceder em caso de mau tempo, autorização para parada em local seguro e sinalizado, fora dos acostamentos.
4.2.2.4j Definir ações e comunicação em caso de situações de risco, por exemplo : chuva, acidentes e incidentes, derrame de produto, avaria, deslizamento de carga, defeitos mecânicos.
4.2.2.4k O Manual deve definir quem é responsável pela descarga.

## Slide 201
Planejamento de operações
4.2.2.4l Orientar sobre a necessidade de limpeza e sobre os locais autorizados para realizar a limpeza e quando efetuada, requerer o certificado de limpeza.
4.2.2.4m Orientar o próprio motorista a realizar esta inspeção, uma vez que é visual.
4.2.2.4n Deve conter orientações para o motorista identificar a compatibilidade entre os produtos,
4.2.2.4o Deve conter orientações para o motorista verificar se o tanque está limpo e a compatibilidade entre o produto a ser carregado com o produto anterior.

## Slide 202
Planejamento de operações
4.2.2.4p Orientar sobre volume ou peso mínimo ou máximo de acordo com produto e configuração do equipamento.
4.2.2.4q Definir quem é o responsável pelas operações de carga ou descarga. Se a responsabilidade for do motorista mediante treinamento específico para fazer a conexão de mangotes.
4.2.2.4r Idem 4.2.2.4q.
4.2.2.4s Idem 4.2.2.4q e orientar como proceder o aterramento.

## Slide 203
Planejamento de operações
4.2.2.4t O motorista deve ser instruído a obter informações sobre a carga anterior .
4.2.24u Quando a responsabilidade pela coleta de amostra for do motorista deve ser capacitado para a coleta e as praticas seguras .

## Slide 204
Planejamento de operações
4.2.2.4v O manual deve conter orientações para a inspeção prévia do compartimento de carga ( check list da carroceria).
4.2.24w O motorista deve ter orientações quanto ao acondicionamento/distribuição, fixação e amarração de cargas.
4.2.2.4x O motorista deve ter orientações sobre segregação de produtos incompatíveis, inclusive no manual deve conter a tabela de incompatibilidade NBR 14619

## Slide 205
Planejamento de operações
4.2.3.1 Verificar se há um sistema para informar os motoristas sobre as rotas primárias acertadas com os clientes.
4.2.3.2 Verificar se a empresa estabeleceu critérios de definição de rotas para os motoristas e que leis nacionais e restrições locais e considerações ambientais foram levadas em consideração. As rotas devem ser definidas após análise e gerenciamento definidos em 2.1.1.1f e constar no planejamento de viagem ou instrução similar formal ao motorista.
4.2.3.3 Verificar se a empresa tem registros das orientações do item 2.1.1.1f para cada rota e produto transportado, ou grupo de produtos similares.
4.2.3.3 Verificar se a empresa cadastrou as rotas no monitoramento da viagem e se há histórico de desvios. Buscar evidências.

## Slide 206
Planejamento de operações
4.2.4.1a Verificar se os locais de carga foram definidos entre a empresa e o cliente bem como a responsabilidade pelo processo de carga.
4.2.4.1b Verificar se o motorista tem conhecimento do responsável a quem se reportar para a carga.
4.2.4.1c Verificar se o motorista é regularmente treinado em regras de segurança e plano de emergências dos locais de carga.
4.2.4.1d Verificar se há acordos ou se o manual do motorista define quem faz a conexão do equipamento de transporte com o ponto de enchimento ou carga.

## Slide 207
Planejamento de operações
4.2.4.1e Verificar se está definido quem autoriza o início do carregamento e o motorista conhece a regra. Perguntar ao motorista.
4.2.4.1f Verificar se há instrução para coleta de amostras.
4.2.4.1g Ao fazer estas definições com seu cliente, a empresa deve determinar qual o papel do motorista no processo, indicando as ações que lhe cabem. Em caso afirmativo verificar registros de treinamento.
4.2.4.1hVerificar recomendação o manual do motorista ou se há instrução para o ponto de expedição proceder esta verificação e o motorista acompanhar.

## Slide 208
Planejamento de operações
4.2.4.2a Verificar se os locais de descarga foram definidos entre a empresa e o cliente bem como a responsabilidade pelo processo de descarga.
4.2.4.2b Verificar se o motorista é regularmente treinado em regras de segurança e plano de emergências dos locais de descarga.
4.2.4.2c Verificar se o motorista é regularmente treinado em regras de segurança e plano de emergências dos locais de descarga.
4.2.4.2d Verificar se há acordos ou se o manual do motorista define quem faz a conexão do equipamento de transporte com o ponto de descarga.

## Slide 209
Planejamento de operações
4.2.4.2e Verificar se está definido quem autoriza o início do descarregamento e o motorista conhece a regra. Perguntar ao motorista.
4.2.4.2f Verificar se há instrução para coleta de amostras.
4.2.4.2g Ao fazer estas definições com seu cliente, a empresa deve determinar qual o papel do motorista no processo, indicando as ações que lhe cabem. Em caso afirmativo verificar registros de treinamento.
4.2.4.3 Deve haver um procedimento, para os pontos de expedição , com conhecimento dos motoristas, que contemple os pesos admitidos nos países de destino, quando a empresa operar em transporte internacional.

## Slide 210
Planejamento de operações
4.2.5.1a O procedimento deve definir : a) a aplicação do check antes e depois de cada operação (carga /descarga) e uma verificação aleatória de um processo. b) os critérios de aprovação do veículo, c) quem o aplica, d) os itens a serem verificados, podendo servir-se de um formulário de inspeção veicular específico, e ) controle para evitar que veículos com defeito ou reprovados no check sejam carregados.
4.2.5.1b Atribuir um SIM se esta instrução aparecer por escrito no Manual do Motorista ou em outro documento de conhecimento dele.

## Slide 211
Planejamento de operações
4.2.5.2a Verificação de danos, no veículo, que comprometam a segurança.
4.2.5.2b Verificação do nível e pressão do óleo do motor.
4.2.5.2c Verificação de teste de freios.
4.2.5.2d Verificação de profundidade de sulcos dos pneus, calibração e defeitos.
4.2.5.2e Verificação de funcionamento de luzes.

## Slide 212
Planejamento de operações
4.2.5.2f Verificação visual de vazamentos , fluídos, combustível, lubrificantes.
4.2.5.2g Verificação se estão fixados e sem folgas.
4.2.5.2h Verificação se estão carregados e dentro da validade, inspecionados e desobstruídos.
4.2.5.2h Verificação se há referencias a atendimento de legislação de trânsito.

## Slide 213
Planejamento de operações
4.2.6.1a O procedimento deve definir : a) a aplicação do check antes e depois de cada operação (carga /descarga) e uma verificação aleatória de um processo. b) os critérios de aprovação do veículo, c) quem o aplica, d) os itens a serem verificados, podendo servir-se de um formulário de inspeção veicular específico, e ) controle para evitar que veículos com defeito ou reprovados no check sejam carregados.
4.2.6.1b Atribuir um SIM se esta instrução aparecer por escrito no Manual do Motorista ou em outro documento de conhecimento dele.

## Slide 214
Planejamento de operações
4.2.6.2a Verificação de danos, no veículo, que comprometam a segurança.
4.2.6.2b Verificação do nível e pressão do óleo do motor.
4.2.6.2c Verificação de teste de freios.
4.2.62d Verificação de profundidade de sulcos dos pneus, calibração e defeitos.
4.2.6.2e Verificação de funcionamento de luzes.

## Slide 215
Planejamento de operações
4.2.6.2f Verificação visual de vazamentos , fluidos, combustível, lubrificantes.
4.2.6.2g Verificação se estão fixados e sem folgas.
4.2.6.2h Verificação se estão carregados e dentro da validade, inspecionados e desobstruídos.
4.2.6.2i Verificação se há referencias a atendimento de legislação de trânsito.

## Slide 216
Planejamento de operações
4.2.7.1 Verificar a existência de registros dos controles disponíveis para verificação.
4.2.7.1a Verificar o laudo de aferição do cronotacógrafo.
4.2.7.2 Verificar evidências documentais ( física ou eletrônica), ex. histórico de viagens do rastreador, diário de bordo , relatório de cronotacógrafo (diagrama ou eletrônico), telemetria.
4.2.7.3 Verificar o cumprimento da legislação pertinente ou acordo existente, por meio dos controles.

## Slide 217
Planejamento de operações
4.2.8.1 Verificar a existência de registros dos controles disponíveis para verificação.
4.2.8.2 Verificar o laudo de aferição do cronotacógrafo.
4.2.8.3 Verificar evidências documentais ( física ou eletrônica), ex. histórico de viagens do rastreador, diário de bordo , relatório de cronotacógrafo (diagrama ou eletrônico), telemetria.
4.2.8.4 Verificar o cumprimento da legislação pertinente ou acordo existente, por meio dos controles.

## Slide 218
Planejamento de operações
4.2.9.1 Buscar evidências escritas ou eletrônicas.
4.2.9.2 Para atribuição de um SIM a lista de conferência deve apenas incluir detalhes específicos à entrega que está sendo feita e que não sejam cobertas por outras instruções. Se a questão 4.2.9.1 receber um NÃO esta também deverá receber um NÃO.

## Slide 219
Planejamento de operações
4.3.1.1a Escolher aleatoriamente diversas entregas. Pontuar a cada item registrado adequadamente para cada entrega. A identificação do pedido deve estar na ordem de coleta ou nota fiscal. Quando não houver número de pedido do cliente os registros devem ser aceitos sem número de pedido.
4.3.1.1b Verificar se as placas dos veículos/equipamentos são mencionados nos documentos de transporte, pedir amostra aleatória.
4.3.1.1c Verificar no pedido de programação ou na Ordem de coleta.
4.3.1.1d Verificar na Ordem de coleta ou no documento fiscal de transporte.

## Slide 220
Planejamento de operações
4.3.1.1e Verificar na Ordem de Coleta e Conhecimento de Transporte eletrônico e Documento de Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, assinados e datados.
4.3.1.1f Verificar no pedido de programação , acordo, contrato de prestação de serviços
4.3.1.1g Verificar na Ordem de coleta ou no documento fiscal de transporte.
4.3.1.1h Verificar no comprovante de entrega assinado sem ressalvas.

## Slide 221
Planejamento de operações
4.3.1.1.i Verificar como são feitos os registros das rotas planejadas e utilizadas.
4.3.1.1j Verificar registros de limpeza utilizados.
4.3.1.1k Verificar Certificados de Descontaminação, conforme amostragem da tabela de dimensionamento.
4.3.1.1l Verificar se consta no Check list
4.3.1.1.m Verificar se consta no Check list

## Slide 222
Planejamento de operações
4.3.2.1a Verificar apólice e natureza da cobertura por evento,
4.3.2.1b Verificar apólice e natureza da cobertura
4.3.2.1c Coberturas legais e obrigatórias em relação a danos a terceiros, responsabilidade civil no transporte internacional.

## Slide 223
Segurança patrimonial e confidencialidade
5. Segurança patrimonial e confidencialidade
Espera-se que a devida atenção seja dada aos aspectos de segurança que Afetam as informações e propriedades dos clientes.
O auditor examinará normas e procedimentos, controle de acesso e inspeções regulares de segurança.

## Slide 224
Segurança patrimonial e confidencialidade
5.1.1.1 Uma política escrita é exigida para este capítulo, ainda que possa estar englobada em outros documentos. É preciso, no entanto, que essa política mantenha-se atualizada e que tenha a assinatura da alta direção ou de responsável por ela designado.
5.1.1.2 Verificar analisando procedimentos e fazendo perguntas aos funcionários.
5.1.1.3 Marcar "SIM" se houver um número de telefone do escritório, de casa ou celular. Instruções claras devem ser dadas para contato fora do horário de trabalho. Isso pode ser parte do sistema de resposta a emergências e estar disponível na portaria.

## Slide 225
Segurança Patrimonial e confidencialidade
5.1.1.4 Verificar a segurança do sistema interno de computadores, por exemplo, quanto ao uso de dados do cliente em paginas da internet ou processamento de pedidos.
5.1.1.5 Verificar se as instalações de armazenagem e/ou pátio possuem sistema de câmeras de vídeo com central de CFTV.

## Slide 226
Segurança Patrimonial e confidencialidade
5.1.2.1 Marcar "SIM" para qualquer método efetivo de controle. A presença, por exemplo, de guarda de segurança ou de cartão eletrônico de acesso, etc.
5.1.2.2 Chaves de reserva devem ser mantidas trancadas e sob controle de um responsável. Marcar "SIM" para um sistema de controle de chaves.
5.1.2.3 Verificar se existem sistemas seguros de proteção para as instalações e equipamentos.

## Slide 227
Segurança Patrimonial e confidencialidade
5.1.3.1 Deve haver disponível registros de inspeções e testes dos sistemas de segurança da empresa (CFTV, fechamento/abertura de portões automáticos, portas intertravadas, cercas, sistemas eletroeletrônicos de alarmes) , para verificar se estão efetivamente funcionando.

## Slide 228
Inspeção local
6. Inspeção no local
O SASSMAQ impõe a necessidade de avaliação de alguns elementos físicos para que se obtenha uma noção das condições das instalações e dos aspectos de SSMA e Qualidade da operação.
Além da existência de uma condição favorável aos riscos das operações é observado a manutenção predial, inspeção e testes de equipamentos de proteção da edificação e registros e licenças para a operação da empresa.

## Slide 229
Inspeção do Local
6.1.1 O local deve ter todas as licenças ambientais e operacionais necessárias para as atividades desempenhadas no local, por exemplo, instalações de abastecimento, oficinas de manutenção, armazenagem temporária de produtos embalados. O auditor deve verificar as licenças disponíveis e as atividades desempenhadas.
6.1.2 O sistema de iluminação do local deve ser tal, que todos os movimentos e operações possam ser monitorados sem restrições e riscos á segurança.
6.1.3 Organização e limpeza são uma boa indicação da eficiência organizacional das operações do local avaliado. Boa organização ajuda a evitar acidentes.
6.1.4 Comunicação no local é importante para informar a todos os funcionários a ocorrência de uma emergência. Instruções e planos de abandono de área podem ser vitais para a segurança do local avaliado.

## Slide 230
Inspeção do Local
6.1.5 Calçadas e caminhos demarcados impedem o fluxo de tráfego descontrolado no local e protegem pedestres por meio de rotas organizadas. Devem ser demarcados com sinalização permanente, exemplo pintura das faixas de piso.
6.1.6 Há a certeza de que as pessoas podem evacuar o prédio em caso de emergência? Duas saídas podem ser vitais para evitar que pessoas fiquem presas.
6.1.7 Para garantir que dispositivos e equipamentos de segurança funcionem adequadamente em emergências é vital executar testes regulares e documentar os resultados. Isso pode ser uma combinação de testes realizados por órgãos externos e internos. Verificar os registros e licença do Corpo de Bombeiros.
6.1.8 O acesso ao local deve ser tal que não haja riscos à segurança para outros tipos de tráfego ( boa visibilidade, evitar ruas estreitas). O fluxo de tráfego no local deve ser lógico, transparente e desobstruído.

## Slide 231
Inspeção do Local
6.1.9 Os limites do local devem ser claramente definidos e demarcados. Sinais de informação e aviso devem estar disponíveis ao público para evitar acesso acidental ou não autorizado.
6.1.10 Saídas de emergência devem estar demarcadas nos limites da propriedade. Deve haver um ponto de encontro fora dos limites , sistemas de contagem de funcionários, visitantes e conciliação.
6.1.11 Todos os sistemas utilitários relevantes devem estar de acordo e testados para garantir o funcionamento seguro e sem interrupções. Isso também se aplica a chuveiros, lava-olhos de emergência fixo existentes no local.
6.1.12 Se for permitido o estacionamento de veículos carregados, essa operação deve ser feita adequadamente, utilizando suportes para evitar que o equipamento de nivelamento danifique o piso em pontos fracos, evitando tombamentos.

## Slide 232
Inspeção do Local
6.1.13a Só devem ser avaliados se o sistema for utilizado nas atividades relativas ao transporte. As instalações e procedimentos de operações devem estar em conformidade com a NR13
6.1.13b Sistemas elétricos são periféricos e requerem atenção e manutenção regular para ter garantia de sua operação segura e conforme a NR-10 segurança em instalações e serviços em eletricidade e sistema de proteção contra descargas atmosféricas.
6.1.13c Só devem ser avaliados se o sistema for utilizado nas atividades relativas ao transporte. As instalações e procedimentos de operações para compressores devem estar ser equiparadas a caldeiras, em conformidade com a NR13 caldeiras ou vasos de pressão.

## Slide 233
Inspeção do Local
6.1.14 Essa questão refere-se a produtos perigosos usados nas oficinas para manutenção e a produtos perigosos em trânsito (armazenagem temporária). Deve haver procedimentos de uso, disposição de sobras, identificação, rotulagem e compatibilidade química.
6.1.15 Verificar se não há rompimento de cercas, se os portões abrem e fecham mediante comando manual ou automático.
6.1.16 Verificar as condições e calçamento do piso, sinalização de piso ou horizontal, pinturas, faixas.
6.1.17 Ver fiações se são embutidas, ausência de infiltrações e goteiras no teto, pintura geral , abertura e fechamento de portas, sinalização geral.
6.1.18 Deve haver um programa documentado e implementado de inspeção e manutenção.

## Slide 234
Inspeção do Local
6.1.19 As pessoas devem poder escapar da oficina por meio das saídas de emergência demarcadas e dimensionadas em caso de emergência.
6.1.20 Chuveiros de emergência e lava-olhos devem sempre estar regularmente instalados nas imediações das áreas de trabalho em que haja possibilidade de derramamentos. Verificar se os chuveiros funcionam.
6.1.21 Verificar sinalização geral. Deve ser apropriada ao risco do local ou atividade, ter representação lógica e estar afixada de forma visível e inteligível, conforme NR 26 Sinalização de segurança.
6.1.22 Verificar se a reserva de água de água de incêndio é independente da água de consumo, o que especifica a documentação de Corpo de Bombeiros quanto a volume e exclusividade do suprimento de água de incêndio.

## Slide 235
Inspeção do Local
6.1.23 Verificar existência de moto gerador ou no break quando bomba elétrica ou se a bomba é a combustível e se há reserva suficiente para a operação.
6.1.24 Se houver cargas inflamáveis armazenadas ou estacionadas no local, espuma pode ser necessária para combate a incêndios. Isto requer um produto gerador de espuma e equipamento para gera-la.
6.1.25 O auditor deve verificar a conformidade com a legislação local. O auditor também deve checar pontualmente se o conteúdo do Kit de primeiros socorros está dentro do prazo de validade.

## Slide 236
Inspeção do Local
6.2.1 Verificar evidências no local da armazenagem.
6.2.2 É boa prática fechar válvulas em série. Evita-se assim que o conteúdo de um tanque se perca de uma vez se uma das válvulas falhar. Verificar a existência de procedimentos disponíveis aos envolvidos.
6.2.3 Se existir abastecimento no local deve haver contenção de acordo com a legislação. A bacia deve ter capacidade para conter 110% do maior tanque.
6.2.4 O auditor deve procurar um dispositivo de proteção contra sobre enchimento. Nos tanques subterrâneos deve haver alarme.
6.2.5 Verificar evidências na documentação de corpo de bombeiros, nas instalações se são blindadas e documentos dos materiais.

## Slide 237
Inspeção do Local
6.2.6 Tanques de armazenagem devem ser inspecionados regularmente quanto à espessura de parede, condição da placa do fundo e corrosão. As inspeções devem ser documentadas.
6.2.7 Vazamentos e derramamentos visíveis são sinais de má operação e manutenção, bem como de má administração do local. Essas ocorrências geram problemas ambientais de longo prazo, de alto custo de limpeza no futuro.
6.2.8 Contenção de vazamentos deve ser projetada para conter 100% do volume do maior tanque mais 10% desse volume em água e espuma, conforme legislação.
6.2.9 O sistema deve ser livre de trincas, válvulas mantidas sempre fechadas quando não estiverem em operação.
6.2.10 Verificar se o local da instalação está de acordo com a legislação.

## Slide 238
Inspeção do Local
6.3.1a Escolher amostras de acordo com o perfil da empresa avaliada e dimensionamento da amostragem, verificar preferencialmente veículos entrando na empresa e entrevistando os motoristas.
6.3.1b Verificar se há sinais de oxidação ou falta de pintura.
6.3.1c Verificação visual de profundidade de sulcos dos pneus e defeitos.
6.3.1d Verificar se as lâmpadas estão completas e funcionando.
6.3.1e Verificar se os bancos estão fixos e permitem regulagem, limpeza, funcionamento dos equipamentos e acessórios disponibilizados para o motorista.

## Slide 239
Inspeção do Local
6.3.1f Verificar documentação dos veículos.
6.3.1g Aplicável para veículos carregados ou contaminados (granel) com produtos perigosos, devem estar com os painéis de segurança e rótulos de risco, onde aplicável, conforme o produto carregado/contaminado.
6.3.1h Verificar situação geral da carroçaria quanto a pregos, chapas de fundo não abauladas nem manchadas/contaminadas , teto vedado, laterais protegidas.
6.3.1i Verificar existência de cintas, cordas, pontos de amarração e materiais de estiva na carroçaria. Quando aberta deve ter também lona para a carga 6.3.1j Verificar se o ponto de aterramento está adequadamente instalado e livre de isolamento

## Slide 240
Inspeção do Local
6.3.1k Verificar visualmente se estão livres de danos, rachaduras, ou sujidade no momento da inspeção local.
6.3.1l Verificar se possui identificação de mangotes por numeração, cores ou ambos.
6.3.1m Verificar estado geral e identificação de fechamento/abertura.
6.3.1n Verificar estado geral .
6.3.1o O auditor pode pedir para o motorista acionar o freio de emergência do veículo inspecionado.

## Slide 241
Inspeção do Local
6.4.1 Verificar se estão disponibilizadas as FISPQs dos produtos armazenados.
6.4.2 Verificar registros de treinamento de manuseio de produtos perigosos .
6.4.3 Para operações de manuseio de produtos químicos ( perigosos ou não) deve haver avaliação de riscos, listando os produtos e EPIs a serem utilizados, bem como os devidos controle.
6.4.4 Esta questão aplica-se a produtos líquidos embalados, perigosos ou não , quando manuseados. Um kit com materiais de contenção , absorção, recolhimento e acondicionamento dos produtos recolhidos deve estar disponível e abastecido no local.

## Slide 242
Inspeção do Local
6.4.5 Verificar o procedimento, se dá orientações para uso do kit e cuidados durante o recolhimento de produtos vazados. Instruções como: isolar o local , avisos de não fumar, uso do kit de emergências, acondicionamento do resíduo, identificação e rotulagem devem fazer parte do procedimento.
6.4.6 Verificar se há um local de espera para motoristas que atenda a NR 24 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.
6.4.7 Ver disponibilidade do Plano de emergência do local avaliado com instruções de abandono de área, incluindo visitantes.
6.4.8 Verificar se existe um procedimento implementado que contemple incompatibilidade química entre os produtos manuseados.
6.4.9 Verificar se o PPRA ou outro documento contempla iluminância dos locais de trabalho.

## Slide 243
Pontuação

## Slide 244
Lista de produtos de alta consequência
Quando uma transportadora operar com produtos de alta consequência, nas condições estabelecidas da lista HCDG High Consequence Dangerous Goods, nas condiçoes estabelecidas na lista, ex. transporte de produto à granel, produtos do grupo de embalagem I , deve ter um programa de gerenciamento de riscos que considere os riscos do produto conforme estabelecido em 2.1.1.3.
Consultar esta lista para definir aplicabilidade do item 2.1.1.3.

## Slide 245
Lista de produtos de alta consequência

## Slide 246
Exercício de revisão
a. Conduzindo uma auditoria interna;
b. Abertura de Não conformidades;
c. Plano de Ações

## Slide 247
Exercício de revisão – grupos de trabalho
PRIMEIRO DIA ( 4 horas ) :
Formem um grupo de até 5 pessoas, 1 pessoa papel Auditor e 4 pessoas representantes da empresa avaliada ( operações, RH, manutenção/frota e Segurança ) e com base na empresa fictícia que lhes foi apresentada, cumpram os passos á seguir. Peçam ajuda onde preciso. Dica – esqueçam suas empresas, trabalhem com o escopo dado!!!
1) Auditoria interna
Elaborar um plano de auditoria
Agendar com as áreas a serem avaliadas
Preparar documentação
Conduzir a auditoria completa, com base no questionário do SASSMAQ e no guia de avaliação ou implementação.

## Slide 248
Exercício de revisão – grupos de trabalho
SEGUNDO DIA:
Dividam as não conformidades entre os 5 e abram não conformidades e as tratem devem resultar em ações indicadas. ( capítulo 1.3 do SASSMAQ), deixem o Plano de ações sugeridas para o final
1- Abertura de não conformidades encontradas durante a auditoria
2- indiquem ações que poderiam resolver o problema

## Slide 249
Exercício de revisão – grupos de trabalho
TERCEIRO DIA:
Os mesmos grupos elaborem o Plano de ações.
Elaborando um Plano de ações:
Repetir as não conformidades;
Elencar as ações sugeridas;
Colocar responsáveis pela ação;
Colocar prazo de execução;
Colocar verificação da execução.